- Correlaties tussen milieukwaliteit en biodiversiteit

Judith Sarneel, Hein Pijnappel, Babette Bontes & Jeroen Geurts

4.1	Inleiding

In het verlandingsproces, waarbij ondergedoken plantengemeenschappen overgaan in drijvende matten van terrestrische planten die het water koloniseren, spelen drie factoren een rol. Allereerst speelt de water- en bodemkwaliteit van het petgat een rol als vestigingsplaats van (semi)-aquatische soorten. In het water bevinden zich niet alleen abiotische elementen die deze soorten kunnen beïnvloeden, ook competitie en andere biotische interacties zouden kraggenvorming kunnen remmen. Tot slot zal ook de (a)biotiek van de oever een belangrijke rol spelen omdat terrestrische planten hier vandaan het water in kunnen groeien. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken binnen deze drie componenten en hun interactie met elkaar is een vergelijkende veldstudie opgezet en een mesocosm experiment ontworpen.

Om de belangrijkste verschillen in water- en bodemkwaliteit, verlanding en voedselwebrelaties tussen karakteristieke, biodiverse laagveenwateren en verstoorde, soortenarme laagveenwateren te kunnen identificeren, zijn verschillende (sublocaties in) laagveengebieden met elkaar vergeleken. Het resultaat van deze correlatieve benadering wordt in paragraaf 4.3 uiteengezet. Er is veldonderzoek gedaan in zowel Nederlandse als buitenlandse laagvenen, waarbij geprobeerd is om de randvoorwaarden en verstorende factoren die een rol spelen bij laagveenherstel te achterhalen. De resultaten hiervan vormen de basis voor experimenteel onderzoek naar de exacte causale verbanden, waarmee inzicht verkregen wordt in de achterliggende sturende processen en factoren. Een deel van deze laboratorium- en veldexperimenten zijn terug te vinden in de volgende hoofdstukken.

Om meer inzicht te krijgen in de sturende variabelen van de gevonden verschillen in de vergelijkende veldstudie is een mesocosm experiment opgezet. Bij dit meerjarig experiment wordt het hele ecosysteem onder gecontroleerde omstandigheden in het klein nagebootst, waardoor een soort mini-laagveentjes ontstaan zijn. Deze bevatten zowel een oever- als een watercompartiment, en zowel een aantal karakteristieke planten (ecosystem engineers; Tabel 8.1) als eutrafente planten. Er wordt gekeken hoe vegetatie, water- en bodemkwaliteit en algensamenstelling zich ontwikkelen onder verschillende omstandigheden: het al dan niet bemesten van de oever met stikstof en fosfaat en het al dan niet opladen van de waterlaag met N en/of P, of sulfaat. De verwachting is dat eutrofiëring en/of sulfaatverrijking van het water een negatief effect zullen hebben op de gevoelige soorten, terwijl eutrafente soorten hiervan zullen profiteren. Verder wordt verwacht dat de klonale oeverplanten eerder geneigd zijn het water in te groeien als de oever niet bemest is, zodat ze zullen gaan “fourageren” op zoek naar voedselrijkere omstandigheden. Een tweede hypothese is dat de klonale oeverplanten juist het water in groeien als de oever wel bemest is, om de concurrentie met de snelgroeiende, eutrafente soorten uit de weg te gaan en op zoek te gaan naar plaatsen met meer licht.

4.2	Onderzoeksmethoden

## Vergelijkende veldstudies

Er zijn voor dit onderzoek in totaal 22 laagveenplassen in Nederland (14), Polen (3) en Ierland (5) bemonsterd (Tabel 4.1). Hier zijn watermonsters en monsters van het poriewater van onderwaterbodems en oevers genomen (Figuur 4.1). In dit hoofdstuk zal het poriewater van onderwaterbodems steeds onderwaterbodemvocht en het poriewater van oevers steeds oevervocht genoemd worden. In 2005 werden vegetatie opnamen gemaakt van de aquatische vegetatie (Tansley methode) en de oevervegetatie (met behulp van een aangepaste Braun-Blanqet opname; Barkman et al., 1964). Tevens werd informatie over oevermorfologie en het optreden of uitblijven van verlanding in de betreffende petgaten genoteerd. In een aantal gevallen zijn bodemmonsters genomen van de onderwaterbodem en de oever. Vijf Nederlandse laagveengebieden (De Deelen, Het Hol, Ilperveld, Terra Nova en Westbroek) zijn intensief gevolgd gedurende de drie onderzoeksjaren, inclusief monitoring van de fyto- en zoöplanktonsamenstelling in voorjaar, zomer en herfst. De keuze voor de gebieden hangt samen met herstelmaatregelen die in het gebied gepland waren, het omvatten van zowel zoete als brakke gebieden, het dekken van de verschillende geografische regio’s van Nederland en het meenemen van voedselarmere referentiegebieden (Tabel 3.1a en 3.1b).

Tabel 4.1 Onderzoeksgebieden, sublocaties, jaar van bemonstering, onderzoeksrelevantie en bemonsterde component. W = kwaliteit van het oppervlaktewater en het onderwaterbodemvocht + vegetatiesamenstelling. O = kwaliteit van het oevervocht + vegetatiesamenstelling. F = Fyto- en zoöplanktonsamenstelling (1 = eenmalig).

| Onderzoeksgebied | Sublocaties | Jaar van bemonstering | Component |
| --- | --- | --- | --- |
| Aillebrack (Ierland) | 1 | 2004 | W, O, F1 |
| Alde Feanen | 5 | 2003, 2005 | W, O |
| Antony (Ierland) | 1 | 2004 | W, O, F1 |
| Aturtaun (Ierland) | 1 | 2004 | W, O |
| Botshol | 9 | 2004 | W, O |
| De Deelen | 9 | 2003, 2004, 2005 | W, O, F |
| De Weerribben | 4 | 2004 | W, O, F1 |
| De Wieden | 13 | 2005 | W, O, F1 |
| Emlagharan (Ierland) | 1 | 2004 | W, O, F1 |
| Het Hol | 7 | 2003, 2004, 2005 | W, O, F |
| Ilperveld | 6 | 2003, 2004, 2005 | W, O, F |
| Kleszczow (Polen) | 1 | 2003 | W, O, F1 |
| Miejske (Polen) | 1 | 2003 | W, O, F1 |
| Molenpolder | 1 | 2003 | F1 |
| Sumin (Polen) | 1 | 2003 | W, O, F1 |
| Terra Nova | 10 | 2003, 2004, 2005 | W, O, F |
| Truska (Ierland) | 1 | 2004 | W, O, F1 |
| Uddelermeer | 1 | 2002, 2003 | W |
| Wapserveen | 5 | 2004, 2005 | W, F1 |
| Waterland | 3 | 2002, 2003 | W, F1 |
| Westbroek | 4 | 2003, 2004, 2005 | W, O, F |
| Wormer-Jisperveld | 2 | 2003 | W |
| Zijdelmeer | 10 | 2002, 2003 | W |

Figuur 4.1 Schematische weergave van een ideale verlanding en de verschillende componenten die bemonsterd zijn door de verschillende junior onderzoekers.

Oppervlaktewatermonsters werden verzameld in polyethyleen flessen (0,5 liter) en/of 5 liter vaatjes. Onderwaterbodemvocht en oevervocht werden anaëroob bemonsterd met behulp van keramische vacuüm cups (Eijkelkamp Agrisearch Equipment). Een deel hiervan werd ter plekke gefixeerd met Sulfide Anti Oxidant Buffer (SAOB) om oxidatie van sulfide te voorkomen. De sulfideconcentratie van het bodemvocht werd dezelfde dag nog gemeten met een Orion sulfide-electrode en een Consort Ionmeter (type P914). Concentraties in het oevervocht werden bepaald met een AgCl elektrode. Bodemmonsters werden genomen met een bodemhapper en vervolgens in plastic zakken luchtdicht bewaard bij een temperatuur van 4 ºC tot aan verdere analyses (Figuur 4.2). Verder werd in het veld de redoxpotentiaal van de bodem bepaald met een Ag/AgCl referentie-elektrode (Radiometer Copenhagen, type PHM201).

# Figuur 4.2 Bodem bemonsteren met een bodemhapper in De Deelen (Foto: Jan v.d. Graaf).

Analyse van oppervlaktewater en bodemvocht

De pH en alkaliniteit van de water-, waterbodemvocht- en oevervochtmonsters zijn bepaald met een Orion pH-electrode in combinatie met een TIM800 pH-meter en een ABU901 Autoburette (Radiometer Copenhagen) of een Autoburette van Titration Manager Titralab. Na filtratie werd de absorptie bij 450 nm gemeten op een Shimadzu Spectrophotometer (type UV-120-01). Van de ongefilterde watermonsters werd de turbiditeit bepaald met een Dentan Turbidimeter (model FN-5). Hierna werd aan de water- en bodemvochtmonsters citroenzuur toegevoegd tot een eindconcentratie van 0.125 g/l om metalen in oplossing te houden. Vervolgens zijn de monsters in gejodeerde polyethyleenpotjes ingevroren bij een temperatuur van –20 ºC tot de elementenanalyse.

In Nijmegen werd met behulp van een Inductively Coupled Plasma Spectrofotometer (ICP type IL Plasma 200, Spectroflame) de concentratie van de volgende elementen bepaald: Ca2+, Mg2+, Fe2+, Zn2+, Si2+, Mn2+, Al3+, totaal S en totaal P. NH4+ en NO3- werden colorimetrisch bepaald met een Traacs 800+ auto-analyzer, met behulp van respectievelijk salicylaatreagens (Kempers & Zweers, 1986) en hydrazinesulfaat (Technicon Corporation, 1969). K+ en Na+ werden vlamfotometrisch bepaald met een Technicon Flame Photometer IV Control (Technicon Corporation, 1966). Cl- en PO43- werden colorimetrisch bepaald, gebruik makend van een Technicon autoanalyzer II systeem. Voor de Cl--meting werd mercuritiocyanide gebruikt (Technicon Corporation, 1968) en voor de PO43--meting ammoniummolybdaat en ascorbinezuur (Stanley & Richardson, 1970). Aan de standaardreeks voor de PO43--bepaling werd evenveel citroenzuur toegevoegd als aan de monsters (0.125 g/l), omdat de meting hierdoor beïnvloed wordt.

De concentratie van de belangrijkste kationen en anionen in het oevervocht werd in Utrecht met behulp van een Continuous Flow Auto Analyser bepaald: Fe3+, Al3+, Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-, NO3-, NH43+, PO43-, Na+ en K+. Aan een deel van de bodemvochtmonsters werd 20 (l citroenzuur (tot 0.125 g l-1) toegevoegd om neerslag-hydroxides van ijzer en fosfaat te voorkomen. Dit deel werd apart geanalyseerd om hiervan de Fe en PO43- concentratie te bepalen.

Analyse van fyto- en zoöplankton

In de analyse van het plankton in de bemonsterde gebieden wordt gebruik gemaakt van de Kaderrichtlijn Water (KRW) om een indicatie te geven voor de kansrijkdom op een goede ecologische toestand in een bepaald gebied. Hierbij wordt uit het achtergronddocument KRW referenties en maatlatten fytoplankton’ de ecologische kwaliteitsratio (EKR) gebruikt. De EKR is de waarde die volgens een vastgestelde maatlat in de KRW wordt gebruikt om de ecologische toestand weer te geven t.o.v. een referentiewaarde. Volgens de opzet van de KRW wordt naar de volgende parameters gekeken:

- de fytoplankton abundantie (uitgedrukt als Chla met een maximum van 20(g L-1 bij een goede ecologische toestand);

- de soorten samenstelling van de algen met positieve indicatoren (sieralgen) en negatieve indicatoren (cyanobacteriën / drijflagen).

Per monsterlocatie zijn meerdere punten bemonsterd en veldmetingen (O2, doorzicht, temperatuur, pH) uitgevoerd. Voor een totaalbeeld van de ecologische kwaliteit van de monsterlocatie is er voor alle drie de deelonderzoeken zoveel mogelijk op dezelfde dagen gemonsterd. In een mengmonster van 5 liter, per monsterpunt, zijn de volgende metingen verricht:

- totale hoeveelheid opgeloste deeltjes (optische dichtheid 750nm);

- biomassa algen per hoofdgroep (Chla van cyanobacteriën, groenalgen, diatomeeën, gemeten m.b.v. Phytopam);

- aantallen en soortensamenstelling zoöplankton, bemonsterd met 33 μm planktonnet.

In Bijlage 4.1 wordt de codering van de monsterlocaties en de verschillende herstelmaatregelen die zijn toegepast nader uitgelegd. Eventuele verschillen in soortsamenstelling binnen en tussen de locaties in de verschillende regio’s zullen worden bediscussieerd met betrekking tot de belasting met nutriënten en organisch materiaal.

De indeling van het zoöplankton is gemaakt op basis van functionele groepen (predatoren, grazers) en de afmeting van het voedsel (radardiertjes eten bacteriën, detritus en kleine algen; grotere watervlooien eten grotere algen). De copepoden zijn omnivoor en zijn ingedeeld in de totale predatoren. Polyphemus als dominante predator van andere zoöplanktonsoorten is ook apart in een figuur weergegeven. Een andere groep die verantwoordelijk is voor het consumeren van grote hoeveelheden kleine algen zijn de (nauplii) larven van copepoden. In tegenstelling tot de volwassen dieren zijn zij in de vroege ontwikkelingsfasen herbivoor en komen vaak in grote hoeveelheden voor.

De volgende dominante groepen zijn gebruikt voor de correspondentie analyse en de grafieken:

Dominante cladoceren (bladvoetkreeftjes)		Dominante rotiferen (radardiertjes)

Bosmina longirostris				Anuraeopsis

Ceriodaphnia					Asplanchna

Chydorus						Brachionus

Daphnia cuculata					Keratella coch/ticinen

Diaphanosoma					Keratella quadrata

Polyarthra

Belangrijkste predatoren /omnivoren		Synchaeta

Cyclops (omnivoor)				Trichocerca

Harpactoïde

Leptodora

Polyphemus

Bodemanalyses

Om het vochtpercentage van de waterbodems te kunnen bepalen, werd een deel van de bodem gedroogd bij een temperatuur van 105 °C gedurende 24 uur (Heraeus droogstoof). Het organisch-stofgehalte werd vervolgens bepaald door de gedroogde monsters gedurende 4 uur bij een temperatuur van 550 °C in een verbrandingsoven (Nabertherm) te verassen. Met enkele bodems werd een sequentiële P-extractie uitgevoerd met 5 gram verse bodem om te bepalen aan welke sedimentfractie het fosfaat gebonden is (Bijlage 4.2). Omdat gebleken is dat de in 2003 gebruikte methode (afgeleid van de methode van Psenner et al. (1988)) behoorlijke afwijkingen kon geven, is er daarna voor gekozen om gebruik te maken van Ca-EDTA en Na-EDTA (naar Golterman (1996)) in plaats van NaOH en HCl. Voor het centrifugeren is gebruik gemaakt van een Sorvall centrifuge, type RC-5B (Du Pont Instruments). Organisch gebonden P werd bepaald door het overgebleven pellet te destrueren met 4 ml HNO3 (65%) en 1 ml H2O2 (30%) in een Milestone destructie-oven (type mls 1200 Mega). Daarnaast werd 200 mg droge bodem op dezelfde manier gedestrueerd om de totale hoeveelheid P in de bodem te kunnen bepalen.

Biologisch beschikbaar fosfaat in de bodem werd geëxtraheerd volgens de ammonium lactaat-acetaat methode van Houba et al. (1979; Figuur 4.3). Hierbij werd 20 gram verse bodem gedurende 4 uur uitgeschud met 100 ml extractievloeistof (100 rpm). Een andere methode die gebruikt werd om biologisch beschikbaar fosfaat te bepalen is de Olsen-methode (Olsen et al., 1954), waarbij 5 gram verse bodem gedurende een half uur uitgeschud wordt met 100 ml NaHCO3 (100 rpm). Voor het extraheren van biologisch beschikbaar stikstof (ammonium en nitraat) werd 35 gram verse bodem met 100 ml 0,2 M NaCl uitgeschud gedurende 4 uur (100 rpm).

De verschillende P-fracties werden bepaald door de concentratie totaal-P te meten op de ICP (zie boven). Biologisch beschikbaar stikstof werd bepaald door NH4+ en NO3- te meten op de Traacs (zie boven), met 0,2 M NaCl als achtergrond.

Verwerking van gegevens

De biogeochemische gegevens van water- bodem- en oevervocht werden vervolgens gecorreleerd aan verschillende parameters die samenhangen met het verlandingsproces. Tevens is getracht de samenhang van de onderlinge componenten (Figuur 4.1) weer te geven. Aangezien de verwerking op diverse manieren is gebeurd, is er voor gekozen deze in het hoofdstuk resultaten steeds kort toe te lichten alvorens de resultaten ervan besproken worden. Statistische analyses werden uitgevoerd op ongetransformeerde data (weergegeven in μmol/l) met behulp van SPSS 12.5. De biogeochemische gegevens van de aquatische en de terrestrische fase en de fyto- en zoöplanktongegevens van de locaties De Deelen (DD), Westbroek (WB), Ilperveld (IV), Terra Nova (TN) en Het Hol (HH) zijn gebruikt voor correspondentieanalyses.

Experimentele opzet mesocosm experiment

In 2005 is bij het kassencomplex van de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) een mesocosm experiment gestart met minilaagveentjes in 33 ondiepe buitenbakken met een oppervlakte van 1 m2 en een diepte van 30 cm (Figuur 4.4 t/m 4.6). Een derde van elke bak werd opgevuld met onbemest Baltisch veen en met worteldoek en een plank gefixeerd, zodat een geleidelijk aflopende oever werd gecreëerd. De rest van de bak werd gevuld met gedemineraliseerd water tot een hoogte van 25 cm, waarbij een dun laagje veen werd aangebracht om als waterbodem te fungeren. Omdat de pH laag was (4 in het veen en 5 in het water) werd het veen voor aanvang van het experiment bekalkt met dolokal (175 g per bak) en het water met NaHCO3 (20 g per bak). De NaHCO3-additie werd herhaald in mei en augustus om de concentratie in het water op ongeveer 1,5 mmol te houden. De mesocosms werden tevens beijzerd met 5 gram Fe3+ (als FeCl3) om eventueel door vernatting vrijgekomen fosfaat te kunnen binden. Het waterpeil werd vervolgens zoveel mogelijk op hetzelfde peil gehouden door extra aanvulling of afvoer van water. In de zomer werden echter wel perioden van lager peil toegestaan en in de winter werd het water juist langere tijd vastgehouden.

Figuur 4.4 Opzet van het mesocosm experiment met “minilaagveentjes”.

In april zijn vijf soorten klonale oeverplanten verzameld die karakteristiek zijn voor (beginnende) verlandingsvegetaties in laagveenwateren (Figuur 4.4). Deze planten waren afkomstig uit Westbroek, Het Hol en de vijvers van J. Roelofs en G. van der Velde. Daarnaast werden twee eutrafente soorten verzameld (Figuur 4.4). Pitrus werd in maart uit zaad, afkomstig uit de Ronde Venen, opgekweekt en Liesgras was afkomstig uit de Ooijpolder. In 32 mesocosms werden drie jonge exemplaren van elke soort oeverplant geplant in het veen, behalve Grote Boterbloem (2 stuks), Liesgras (2 stuks) en Pitrus (2 polletjes). Eén mesocosm bleef leeg ter controle. De soorten zijn geplant zoals in Figuur 4.4 staat weergegeven, waarbij gevarieerd werd in de “horizontale” volgorde. Dit wil zeggen dat de eutrafente soorten wel altijd achteraan op de oever stonden en de karakteristieke soorten altijd vooraan. Voor inzetten zijn scheutlengte, wortellengte, versgewicht en aantal bladeren gemeten. Bij Liesgras is bovendien de stengeldikte bepaald, bij Holpijp de rhizoomlengte en bij Slangewortel en Waterdrieblad het aantal internodiën. Daarnaast is plantenmateriaal van deze soorten gedroogd om nutriëntenanalyses te kunnen doen. Begin mei zijn als gevolg van vestigingsproblemen reeds afgestorven exemplaren van Slangewortel, Grote Boterbloem en Moerasvaren vervangen door nieuwe exemplaren.

Na het inzetten van de oeverplanten werden bodemvochtsamplers geïnstalleerd (Rhizon SMS, Eijkelkamp Agrisearch Equipment). Vervolgens werd de nulsituatie vastgelegd door monsters te nemen van de waterlaag en het bodemvocht van de oever en de onderwaterbodem. Deze werden geanalyseerd zoals eerder al beschreven werd bij de vergelijkende veldstudies. Daarna is begonnen met het instellen van in totaal acht verschillende behandelingen met vier replica’s elk (Figuur 4.5). Om te beginnen werd in 12 mesocosms de oever bemest met CaPO4 (100 kg P per ha) en NH4NO3-korrels (300 kg N per ha; voor de helft slow release korrels). Deze hoeveelheden zijn vergelijkbaar met voedingstoffenniveaus in landbouwgebieden. De andere mesocosms bleven onbemest. In juli zijn bodemmonsters genomen en verwerkt volgens de Olsen-methode (zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven) om de hoeveelheid beschikbaar fosfaat te bepalen. Om fosfaatverrijking van het water door uitspoeling vanaf de oever te bestrijden, is het water in de zomer twee keer beijzerd. Verder bleek er chlorose op te treden bij Liesgras als gevolg van de nitraatbemesting van de oever (zie Smolders et al., 1997). Om dit tegen te gaan, werd Liesgras in mei twee keer besproeid met een Fe-EDTA oplossing.

Figuur 4.5 Overzicht van de toegepaste behandelingen in het mesocosm-experiment (n=4, echter slechts één controlebak zonder planten).

Eind april werden drie soorten waterplanten verzameld afkomstig uit de vijver van J. Roelofs (Krabbenscheer), proefvijvers bij het kassencomplex van de RU (Smalle waterpest) en Het Hol (Grof hoornblad). Er werden 10 stekjes van 10 cm van de eutrafente soorten Smalle waterpest en Grof hoornblad gebruikt per mesocosm. Daarnaast werden in elke bak drie exemplaren Krabbenscheer in het water geplant, welke in juli eventueel aangevuld werden met 1 of 2 exemplaren in het geval de oorspronkelijke planten verdwenen waren. In juni werd bovendien Spitsbladig fonteinkruid verzameld in een sloot bij Giethoorn, waarvan 1 of 2 exemplaren werden geplant afhankelijk van de grootte (± gelijke biomassa per mesocosm) Voor inzetten is bij Krabbenscheer het gewicht, de spanwijdte, de toestand van de wortels en het aantal hele bladeren bepaald. Bij Spitsbladig fonteinkruid is de lengte, het aantal bladeren en het aantal bloeiwijzen bepaald. Ook hier is plantenmateriaal gedroogd om nutriëntenanalyses te kunnen doen.

Na het inzetten van de waterplanten is begin mei gestart met de waterbehandelingen (Figuur 4.5). In acht mesocosms, waarvan vier met een bemeste oever, werd fosfaat (als NaH2PO4) en ammoniumnitraat aan het water toegevoegd. Dit werd elke drie weken herhaald, zodat de nutriëntfluxen uitkwamen op 6 kg P/ha/jaar en 25 kg N/ha/jaar, om de instroom van eutroof water of interne mobilisatie te simuleren. In acht andere mesocosms, waarvan vier met een bemeste oever, werd sulfaat (als Na2SO4) aan het water toegevoegd tot een eindconcentratie van 2 mmol/l om de inlaat van sulfaatrijk water te simuleren. Om deze concentratie te handhaven werd ongeveer elke twee maanden opnieuw sulfaat toegevoegd. De totale flux komt daarmee uit op 1000 kg S/ha/jaar. In acht andere mesocosms met een onbemeste oever werd of alleen fosfaat of alleen ammoniumnitraat toegevoegd, in dezelfde hoeveelheden als hierboven beschreven, om de effecten van P- en N-bemesting van het water apart te kunnen onderzoeken. Zo bleven er acht mesocosms over, waarvan vier met een bemeste oever, waar niets aan het water werd toegevoegd. Hiermee werd een situatie gesimuleerd waarbij er geen inlaat is van gebiedsvreemd water of überhaupt geen inlaat is (bijvoorbeeld bij isolatie).

Vanaf mei werden elke twee tot drie maanden monsters genomen om de chemische samenstelling van het water, het bodemvocht van de oever en de onderwaterbodem te bepalen. De fyto- en zoöplanktonsamenstelling in de waterlaag werd bepaald middels een maandelijkse bemonstering, waarmee inzicht verworven wordt in de groei en dynamiek van fytoplankton, met name van cyanobacteriën, bij verschillende nutriënten- en sulfaatconcentraties. Op 27 mei 2005 (T0) is aan alle bakken 10 liter water, afkomstig uit de Loosdrechtse plassen toegevoegd. Dit water bevat draadvormende cyanobacteriën die veel in laagveenwateren voorkomen, o.a. Planktothrix agardii en Limnothrix limnetica. Tegelijkertijd zijn zoöplankton soorten toegevoegd die zich in het water bevonden (waaronder Cyclops (en nauplii larven), Bosmina coregoni, Bosmina longirostris, Chydorus, Daphnia cuculata en andere Daphnia’s en rotatoren zoals Anuraeopsis, Euchlanis, Filinia, Keratella coch/ticinen, Keratella quadrata en Polyarthra).

Op 27 mei 2005, vóór en na toevoegen van Loosdrecht water, (en vervolgens 27 juni, 27 juli, 31 augustus, 12 oktober en 9 december) zijn de volgende parameters gemeten aan de bakken:

-	Abiotisch: Temperatuur en pH;

-	Troebelheid: doormeten van de optische dichtheid van een ruw watermonster op de spectrofotometer bij 750nm);

-	Algensamenstelling op basis van hoofdgroepen, (Chla) van groenalgen, diatomeeën en cyanobacteriën en de totale som van Chla: doormeten van de fluorescentie bij verschillende golflengtes van een ruw watermonster op de PhytoPAM (Walz).

Voor het bepalen van de soortsamenstelling van het zoöplankton en fytoplankton zijn monsters gefixeerd, zodat deze eventueel later geanalyseerd en geteld kunnen worden onder de microscoop.

Figuur 4.6 Overzichtsfoto’s van het mesocosm experiment in januari, april, juli en november.

Er zijn regelmatig digitale foto’s gemaakt van alle mesocosms om de vegetatieontwikkeling te volgen. Ook is op verschillende momenten de toestand van de verschillende planten beschreven, zoals hoogte, scheutlengtes, aantal planten, aantal bladeren, aantal bloeiwijzen, aantal uitlopers en algehele conditie. In september en oktober is dit op een uitgebreide manier gedaan, zodat de ontwikkelingen in het eerste groeiseizoen in kaart gebracht konden worden. In Tabel 4.2 is weergegeven wat er op dat moment bij de verschillende planten gemeten is. Indien mogelijk werd van alle planten een monster genomen, dat vervolgens gedroogd werd om nutriëntenanalyses te kunnen doen. De planten van Spitsbladig fonteinkruid werden allemaal geoogst en gedroogd.

Tabel 4.2 Gemeten variabelen bij de verschillende soorten water- en oeverplanten in de mesocosms aan het eind van het eerste groeiseizoen.

|  | Waterdrieblad | Moerasvaren | Holpijp | Slangewortel | Grote boterbloem | Pitrus | Liesgras | Krabbenscheer | Spitsbladig fonteinkruid | Smalle waterpest | Grof hoornblad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # bladeren | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |
| # uitlopers | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  |
| # uitlopers in of richting water | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  |
| % bedekking van het water | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| % bedekking van het land | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| rhizoomlengte | X |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  |
| reikwijdte |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| hoogte |  | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  |
| # groeipunten |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % vertakt |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # bloeiwijzen |  |  |  | X |  | X |  | X | X |  |  |
| # planten |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X |
| # rozetten |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| conditie |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |
| diameter |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| gewicht |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| # wortels |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| # vitale wortels |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| wortellengte |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| # groeipunten van de wortel |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| bladlengte |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| scheutlengte |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

### Verwerking van gegevens mesocosm experiment

Om de reactie van landplanten op bemesting weer te geven is gekeken naar de mate waarin een plant in staat was zich uit te breiden, gemeten in de afstand die een plant met zijn rhizoom heeft overbrugd. Daarnaast werd de groeiprestatie van de planten gekarakteriseerd, gebaseerd op het aantal geproduceerde bladeren. Omdat de groeivormen van deze planten verschillen, kon niet voor elke soort dezelfde maat worden gebruikt (Tabel 4.3). Om de verschillende soorten toch eerlijk te kunnen vergelijken, werden de groeiprestatie uitgedrukt opzichte van de controle, dat is de niet bemeste behandeling. Een groeiprestatie van 200% betekent bijvoorbeeld dat een gemiddelde plant in deze behandeling twee maal meer bladeren heeft gevormd in vergelijking tot de controlebehandeling.

Tabel 4.3 Per soort de gemeten variabelen waarmee de groeiprestatie en uitbreiding per behandeling gekarakteriseerd konden worden.

| Soort | Groeiprestatie | Uitbreiding |
| --- | --- | --- |
| Moerasvaren | Totaal aantal bladeren | Afstand tussen verste punten |
| Holpijp | Totaal aantal planten | Afstand tussen verste punten |
| Waterdrieblad | Totaal aantal bladeren | Totale rhizoomlengte |
| Slangewortel | Totaal aantal bladeren | Totale rhizoomlengte |
| Liesgras | Totaal aantal planten | Gemiddelde afstand tot moederplant |
| Pitrus | Totaal aantal bladeren | Totale poldiameter |
| Grote boterbloem | Totaal aantal bladeren | Gemiddelde afstand tot moederplant |

Tevens is voor elke soort het percentage bedekking van het oeveroppervlak berekend. Dit werd gedaan met behulp van foto’s die recht boven de bakken werden genomen op 18 juli 2005. Het bedekkingspercentage werd berekend door het oeveroppervlak te verdelen in 95 vlakjes en per soort het aantal vlakken te tellen waarin deze meer dan de helft bedekte.

4.3	Resultaten en discussie: vergelijkende veldstudie

Aquatische fase

De fosfaat- en ijzerconcentraties in het oppervlaktewater en waterbodem verschillen aanzienlijk in de onderzochte laagveenwateren (Figuur 4.7). De bodems met lage ijzerconcentraties in het bodemvocht laten over het algemeen hogere fosfaatconcentraties in het bodemvocht zien dan ijzerrijke bodems, waardoor de ijzer:fosfaat ratio’s ook veel lager zijn in deze gebieden. In de soortenrijkere referentiegebieden ligt de ijzer:fosfaat ratio boven de 10, wat betekent dat er ruim voldoende ijzer beschikbaar is om het aanwezige fosfaat te immobiliseren en de fosfaatmobilisatie naar de waterlaag te reduceren (Figuur 4.8). Echter, in de eutrofe laagveengebieden ligt deze ratio onder de 1. In dat geval is er dus onvoldoende ijzer beschikbaar om fosfaat te binden, waardoor het vrij zal komen in de waterlaag (Figuur 4.9a+b; Smolders et al., 2001).

Ook is er een duidelijk verband tussen de calcium:fosfaat ratio en de fosfaatconcentratie in het bodemvocht. Deze neemt sterk af bij een ratio tussen de 100 en 1000 (Figuur 4.9b). De relatie met fosfaat in de waterlaag is minder duidelijk dan bij ijzer. In Bijlage 4.3 zijn de fosfaatconcentraties verder nog uitgezet tegen de chloride:fosfaat ratio en de ijzer:zwavel ratio in het bodemvocht. De chloride:fosfaat ratio geeft ongeveer hetzelfde beeld als de calcium:fosfaat ratio, terwijl eerder juist experimenteel aangetoond is dat verhoogde chlorideconcentraties in zoet water tot extra fosfaatmobilisatie leiden (Beltman & Van der Krift, 1997; Beltman et al., 2000).

Door Onderzoekcentrum B-WARE zijn bovendien naleveringsexperimenten gedaan, waaruit blijkt dat de snelheid van fosfaatnalevering een negatief verband heeft met de ijzer:fosfaatratio in het bodemvocht (Figuur 4.16; Smolders, 2006). Het gevolg van deze fosfaatmobilisatie is dat algen gaan domineren, het doorzicht sterk vermindert en vrijwel alle ondergedoken waterplanten verdwijnen (Roelofs, 1991).

Figuur 4.7 Fosfaat- en ijzerconcentraties in het onderwaterbodemvocht van de onderzochte laagveenwateren.

Figuur 4.8 Fosfaat-, ammonium- en nitraatconcentraties in het oppervlaktewater van de onderzochte laagveenwateren.

Figuur 4.9a Fosfaatmobilisatie in aquariumexperimenten in relatie tot de ijzer:fosfaat ratio in het bodemvocht (Smolders et al., 2001).

Figuur 4.9b Fosfaatmobilisatie in de vergelijkende veldstudie in relatie tot de ijzer:fosfaat ratio en calcium:fosfaat ratio in het bodemvocht.

In Figuur 4.10 is te zien dat de maximale bedekking met ondergedoken waterplanten daalt bij toenemende troebelheid. Er dringt steeds minder licht door op de bodem, waardoor de ondergedoken planten weggeconcurreerd worden door drijfbladplanten of algen. Uitbundige groei van waterplanten blijkt alleen bij een turbiditeit onder de 10-15 NTU (ppm) mogelijk. De figuur laat echter ook zien dat zelfs bij lage turbiditeit lage dichtheden ondergedoken waterplanten kunnen voorkomen, wat duidt op andere bottlenecks dan het verslechterde lichtklimaat. Er is ook een duidelijk verband te zien tussen de ijzer:fosfaat ratio in het bodemvocht en het voorkomen van plantensoorten (Figuur 4.11). Pas als deze ratio hoger is dan 10 kan de bedekking met Rode Lijst-soorten oplopen tot boven de 40 %. Ook komen er in dat geval meer soorten mesotrafente waterplanten voor en minder eutrafente soorten (indeling gebaseerd op Bloemendaal & Roelofs, 1998). In Bijlage 4.4 staan meerdere relaties tussen de chemische samenstelling van het onderwaterbodemvocht en de bedekking met Rode Lijst-soorten weergegeven. Hieruit blijkt dat ook de calcium:fosfaat ratio (grenswaarde 100) en ijzer:zwavel ratio (grenswaarde 2/3) positief gecorreleerd zijn met het percentage Rode Lijst-soorten, terwijl de fosfaat-, sulfaat- en chlorideconcentraties juist het omgekeerde beeld laten zien (grenswaarden resp. 5, 200 en 2000 µmol/l).

Figuur 4.10 Relatie tussen de turbiditeit (troebelheid) van het oppervlaktewater en de bedekking met ondergedoken waterplanten.

Figuur 4.11 Relatie tussen de ijzer:fosfaat ratio in het onderwaterbodemvocht en de bedekking van de waterlaag met Rode Lijst-soorten, mesotrafente soorten en eutrafente soorten (indeling gebaseerd op Bloemendaal & Roelofs, 1988; soortenlijst in Bijlage 4.8).

Zoals al diverse malen eerder aangetoond werd (Roelofs & Bloemendaal, 1988; Smolders & Roelofs, 1993; Lamers et al., 1996; Lucassen et al., 2000), speelt de sulfaatconcentratie in het oppervlaktewater (cq. inlaatwater) een belangrijke rol bij interne eutrofiëring. Sulfaat kan in principe direct aan bodemdeeltjes gebonden fosfaat verdringen. Veel belangrijker is het feit dat sulfaat onder anaërobe omstandigheden wordt gereduceerd, waarbij direct mineralisatie en alkalinisatie optreedt. Hierbij wordt ook het giftige sulfide gevormd, waar veel water- en oeverplanten gevoelig voor zijn (Smolders & Roelofs, 1996; Van Wijck et al., 1992; Armstrong et al., 1996; Koch et al., 1990). Om een indruk te krijgen van de toxiciteit van sulfide: Krabbenscheer sterft al bij waarden > 5-10 µmol/l (Smolders & Roelofs, 1996; Smolders et al., 1996), Buigzaam glanswier (Nitella flexilis) bij 50 µmol/l of hoger (Van der Welle et al., 2006) en Carex disticha bij waarden van 25 µmol/l (Lamers, 2001). Spitsbladig fonteinkruid lijkt nog redelijk bestand tegen waarden van 40 µmol/l (Van der Welle et al., 2006). Bovendien heeft sulfide een sterkere affiniteit voor ijzer dan fosfaat, waardoor de ijzer:fosfaat ratio negatief beïnvloed wordt en er minder fosfaat gebonden kan worden (Lamers et al., 1998). Er wordt verder ook fosfaat gemobiliseerd van ijzerfosfaat complexen.

Figuur 4.12 Relatie tussen de sulfaatconcentratie in het oppervlaktewater en de sulfideconcentratie en ijzer:fosfaat ratio in het onderwaterbodemvocht. Let op de logaritmische assen.

In Figuur 4.12 is duidelijk te zien dat de sulfideconcentraties enorm toenemen naarmate de sulfaatconcentratie in het oppervlaktewater hoger wordt. De ijzer:fosfaat ratio neemt juist enorm af. Zowel de directe als indirecte effecten van sulfaat op de ijzer-zwavel cyclus en de nutriëntenbeschikbaarheid leiden tot het vrijkomen van fosfaat in de bodem en het oppervlaktewater (Figuur 4.13). Wenselijke ijzer:fosfaat ratio’s in het bodemvocht van boven de 10 (mol/mol) komen in principe alleen voor bij sulfaatconcentraties beneden de 200 µmol/l (19,2 mg/l) en chlorideconcentraties beneden de 2 mmol/l (70,9 mg/l). Deze waardes kunnen alleen bereikt worden als er in een laagveengebied geen Rijnwater of ander gebiedsvreemd, sulfaatrijk water ingelaten wordt. De redoxpotentiaal, een indicatie voor de zuurstofbeschikbaarheid en het dominante redoxproces in bodem, ligt veel hoger in de referentiegebieden vergeleken met de meer eutrofe gebieden (Bijlage 4.5). Door flexibel peilbeheer in combinatie met een verbetering van de kwaliteit van het inlaatwater kunnen de redoxcondities in bodem sterk verbeterd worden, waardoor plantengroei gestimuleerd wordt.

Figuur 4.13 Relatie tussen de sulfaatconcentratie in het oppervlaktewater en de fosfaatconcentratie in zowel oppervlaktewater als onderwaterbodemvocht (links), en de chlorideconcentratie in het oppervlaktewater (rechts).

Naast het fosfaat dat in het bodemvocht zit, is een veel groter deel vastgelegd in de bodem. Belangrijk hierbij is hoe het fosfaat gebonden is in de bodem. In Figuur 4.14 staat weergegeven aan welke fracties fosfaat gebonden is in een aantal onderwaterbodems uit Nederlandse laagveengebieden. Het blijkt dat fosfaat in de meeste gevallen voor een groot deel organisch gebonden is, wat betekent dat het pas vrij zal komen bij afbraak van organische stof. In een aantal gevallen is de fractie ijzergebonden fosfaat het grootst. Deze fractie is erg redox-gevoelig, met als gevolg dat het fosfaat vrijkomt als het ijzer gereduceerd wordt. Dit betekent dat het risico op fosfaatmobilisatie hier het grootst is wanneer sulfaatrijk water ingelaten zou worden. Reductie van dit sulfaat leidt zowel tot directe mineralisatie en alkalinisatie als tot een negatieve beïnvloeding van de ijzer:fosfaat ratio in het bodemvocht. Wat echter ook opvalt, is dat ook op locaties zoals Het Hol, met een hoge ijzerconcentratie en een gunstige ijzer:fosfaat ratio in het bodemvocht, relatief hoge absolute concentraties fosfaat aan ijzer gebonden zijn. Dit blijft voor een deel beschikbaar voor waterplanten, ook bij helder water!

Figuur 4.14 Verschillende P-fracties in een aantal onderwaterbodems van een aantal Nederlandse laagveengebieden, verkregen m.b.v. de P-fractioneringsmethode volgens Golterman (1996), uitgedrukt per gram drooggewicht.

In de Reeuwijkse Plassen is deze analyse als ‘diagnostic tool’ specifiek toegepast om in te schatten wat het risico is met betrekking tot interne fosfaatmobilisatie als sulfaatrijk (en fosfaatarmer) water ingelaten wordt in de plassen Klein Vogelenzang en ’s-Gravenkoop (i.s.m. B-WARE; Smolders et al., 2005). In Figuur 4.15 staan de verschillende P-fracties weergegeven. Op Klein Vogelenzang werd vroeger zeer ijzerrijk water uitgeslagen uit de noordelijk gelegen diepe droogmakerij Broekvelden/Vettenbroek (waarin het water opkwelde), tegenwoordig een zandwinplas, waardoor er nu grote hoeveelheden fosfaat zijn vastgelegd in de bodem in de vorm van ijzer/aluminium-gebonden fosfaat (Bijlage 4.6). Bovendien ligt de verhouding tussen opgelost ijzer en opgelost fosfaat in het bodemvocht in de huidige situatie al rond de 1 (mol/mol) en wordt er zelfs in deze ijzerrijke situatie vrij sulfide gemeten (tot 20 µmol/l) op dit moment. Een verhoogde sulfaatbelasting zal hier naar verwachting leiden tot een versnelde uitputting van het fosfaatbindende vermogen van het sediment. Sulfaatreductie leidt immers tot de productie van sulfide, dat aan gereduceerd ijzer zal binden. Hierdoor is dit ijzer niet meer in staat om fosfaat te immobiliseren, waardoor het vrijkomt in het sediment. Op termijn zal de interne fosfaatmobilisatie hier dus hoger uitvallen dan de verminderde externe eutrofiëring.

Figuur 4.15 Verschillende P-fracties in een aantal onderwaterbodems afkomstig uit de Reeuwijkse Plassen, verkregen m.b.v. de P-fractioneringsmethode volgens Golterman (1996), uitgedrukt per gram drooggewicht. SG = 's-Gravenkoop; KV = Klein Vogelenzang; Krab = Krabbenscheersloot in achterland ten oosten van de Reeuwijkse plassen.

In het sediment uit ’s-Gravenkoop is veel minder fosfaat gebonden in de bodem. Het fosfaat wordt hier voornamelijk vastgelegd in de vorm van organisch gebonden fosfaat. Als de toename van de sulfaatbelasting hier leidt tot een verhoogde sulfaatreductie, dan zou dit kunnen leiden tot fosfaatmobilisatie als gevolg van versnelde afbraak van organisch materiaal. De lagere hoeveelheid fosfaat die in de bodem is vastgelegd in vergelijking met Klein Vogelenzang, zou hier in combinatie met een verminderde externe P-belasting een minder negatief effect kunnen opleveren.

Figuur 4.16 Relaties tussen de nalevering, de Labiel -P fractie van het sediment en de PO4/Fe ratio van het bodemvocht na toediening van chloride (4 mM) of sulfaat (2 mM) in het bovenstaande water.

Ook in een aantal andere veenplassen in Zuid-Holland, waaronder de Nieuwkoopse en Langeraarsche plassen, zijn P-fracties bepaald en bovendien experimenten gedaan om de P-nalevering te bepalen (Smolders, 2006). Figuur 4.16 laat zien dat de korte-termijn nalevering van fosfaat (na 2 maanden) gecorreleerd is met de labiel-P fractie van de bodem en de ijzer:fosfaat ratio van de bodem (hier omgekeerd weergegeven als PO4/Fe ratio!). De hoeveelheid zwakgebonden fosfaat is dus de dominante factor die op korte termijn de nalevering van fosfaat naar de waterlaag bepaalt. Boven 5 µmol/ g DW labiel P (eenvoudige extractie) neemt de nalevering voor de onderzochte plassen sterk toe. Sulfaat bleek in deze eutrofe plassen geen effect te hebben. Verder bleek uit dit onderzoek dat er een sterke correlatie bestaat tussen de alkaliniteit (buffercapaciteit) en de ammonium- en fosfaatconcentraties in het bodemvocht (zie ook Smolders, 1995). Met name in de meer organische bodems hoopt relatief meer fosfaat en ammonium op in het bodemvocht bij een hogere alkaliniteit, die duidelijk leidt tot een stimulatie van de anaërobe afbraak. Naast de labiel-P fractie en de ijzer:fosfaat ratio geeft ook de ijzer:zwavel ratio van de bodem een goede indicatie voor het deel van het ijzer dat nog in staat is fosfaat te immobiliseren (Bijlage 4.7). Met name in de bodems waar de ijzer:zwavel ratio lager is dan 0,5 (mol/mol) kunnen de fosfaat- en sulfideconcentraties in het bodemvocht hoog oplopen. OBN-onderzoek in de tweede fase zal verder uit moeten wijzen in hoeverre deze “diagnostic tools” algemeen geldig zijn met betrekking tot de naleveringssnelheden, en voor nalevering op langere termijn.

Karakterisering van de abiotiek van petgat oevers

Factor analyse

Gedurende de afgelopen drie jaar is in tien Nederlandse gebieden en twee buitenlandse referentie gebieden de vegetatiesamenstelling op en langs de oevers van petgaten geïnventariseerd waarbij ook de chemische kwaliteit van het bodemvocht in de oever is gemeten. Hierbij werden bodemvochtmonsters genomen op de overgang van water naar land (vaste oever of kragge) die werden geanalyseerd op een Continuous Flow Auto Analyser (zie Hoofdstuk 4.2). Om inzicht te verkrijgen in de aard van de biogeochemische processen die belangrijk zijn bij het verklaren van biologische verschijnselen is het nuttig om een factor analyse uit te voeren. Hierdoor wordt de oorspronkelijke set van variabelen samengevat tot een kleiner aantal nieuwe variabelen (de ‘factoren’). Hiermee wordt duidelijk welke variabelen onderling sterk correleren en kan geïnterpreteerd worden welk processen (weergegeven door groepen variabelen) verklarend werken. Uit de door ons verzamelde dataset van 14 chemische variabelen in het oevervocht (0-10 cm diepte) in Nederlandse petgaten zijn drie factoren berekend, waarin 70% van de variantie van de oorspronkelijke dataset aanwezig is (Tabel 4.4).

Tabel 4.4 Resultaat van de factor analyse in SPSS van bodemvocht monsters genomen in de toplaag (0-10 cm) op de water-oeverrand van 49 Nederlandse petgaten. Waarden geven de correlatiecoëfficiënten van de variabelen met de berekende factoren. Correlaties lager dan 0.45 zijn niet weergegeven. De groepen van variabelen zijn geïnterpreteerd als ‘Bufferend vermogen’, ‘Redox status’ en ‘Nutriënten status’.

|  | Bufferend Vermogen | Redox Status | Nutriënten Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Ca (μM) | 0.93 |  |  |
| Alkaliniteit | 0.90 |  |  |
| pH | 0.86 |  |  |
| HCO3 (μM) | 0.82 |  |  |
| K (μM) | 0.81 |  |  |
| Cl (μM) | 0.60 |  |  |
| Mg (μM) | 0.64 | 0.66 |  |
| H2S (μM) |  | 0.72 |  |
| SO4 (μM) |  | 0.70 |  |
| Al (μM) |  | 0.65 | 0.46 |
| Fe (μM) |  | 0.51 | 0.51 |
| PO4 (μM) |  |  | 0.83 |
| NH4 (μM) |  |  | 0.77 |
| NO3 (μM) |  |  | 0.69 |

De groep van variabelen die correleert met de eerste factor (Tabel 4.4) bestaat onder andere uit bicarbonaat, calcium, de alkaliniteit en pH en kan geïnterpreteerd worden als ‘bufferend vermogen’ van het bodemvocht. De tweede factor correleerde het sterkst met elementen zoals sulfaat, sulfide en ijzer die sterk samen hangen met de ‘redoxstatus’ van de bodem. De nutriënten correleerde het sterkst met de laatste factor (Tabel 4.4), die daardoor geïnterpreteerd werd als indicator van de ‘nutriëntenstatus’. Door scores voor deze nieuwe factoren te berekenen voor de monsterpunten, kan bekeken worden welke verschillen er tussen de oevers in de bemonsterde gebieden bestaan. Doordat de correlaties van de variabelen met de factoren positief zijn (Tabel 4.4), zal een hogere score voor een factor, respectievelijk een sterker bufferend vermogen, grotere mate van gereduceerdheid, en een meer eutrofe situatie weergeven.

Figuur 4.17 Berekende scores van de bemonsterde petgaten voor de drie factoren. Hoge scores voor een bepaalde factor indiceren respectievelijk een groot bufferend vermogen, een sterk gereduceerde staat en een eutroof systeem. AF: Alde Feanen, BO: Botshol, DD: De Deelen, HH: Het Hol, IER: Ierland, IV: Ilperveld, LV: Loenderveense plas, PO: Polen, TN: Terra Nova, WB: Westbroek, WR: Weerribben.

Het bodemwater uit de oevers vertoonde veel overeenkomsten in de bemonsterde gebieden (Figuur 4.17). Oevers in de Botshol hadden het hoogste bufferend vermogen, Ilperveld had de hoogste waarden voor de mate van gereduceerdheid (Figuur 4.17), oevers in De Deelen bevatten de meeste nutriënten. Op grond van deze vergelijking verschillen de oevers van verstoorde Nederlandse gebieden weinig met die in buitenlandse referentiegebieden en Het Hol. Oevers in de Poolse gebieden bleken een iets lager bufferend vermogen te hebben.

Bufferende variabelen

Meer gedetailleerde karakteristieken van biogeochemische variabelen van het oevervocht in Nederlandse gebieden zijn te zien in Figuur 4.18. De standplaats van de oevervegetatie had in alle gebieden een pH van ongeveer 6 en een alkaliniteit van rond de 3.2 meq/l (Figuur 4.18). De hoogste alkaliniteitswaarde werd gevonden in de Botshol (6.25 meq/l) en de laagste in De Deelen (1.6 meq/l). Het oevervocht was in alle gebieden zoet ([Cl-] < 8500 μM). Ilperveld en Botshol (respectievelijk 7534 μM en 6687 μM) zaten dicht tegen de grens voor brak water aan (Figuur 4.18).

Redoxvariabelen

De sulfideconcentraties in het oevervocht zijn in de meeste gebieden laag (<10 μM) (Figuur 4.18), behalve in de Alde Feanen, het Ilperveld en Terra Nova, waar wel hoge concentraties werden gemeten. De concentraties van ijzer worden eveneens sterk door de redoxcondities beïnvloedt. Gereduceerd ijzer (Fe2+) is in staat schadelijke elementen zoals sulfide te binden waardoor deze onschadelijk worden voor de vegetatie. Ook de binding van fosfaat aan ijzer kan een belangrijke rol spelen in het verminderen van (interne) eutrofiëring. De ijzer:fosfaat ratio is alleen in de Botshol lager dan 1 (Figuur 4.18). Dit betekent dat fosfaat in dit gebied niet weggevangen kan worden door ijzer, maar grote kans heeft in het oppervlaktewater terecht te komen. Dit zal schadelijke consequenties hebben voor de vegetatie en kragge-ontwikkeling. Toch zijn er in de Botshol kraggen aanwezig. Andere gebieden waar ook kraggen aanwezig zijn, zoals in de Wieden en Het Hol, is de ijzer:fosfaat ratio veel hoger. In het Ilperveld is de ijzer:fosfaat ratio relatief hoog, maar de gewenste ontwikkeling van kragge ontbreekt. Mogelijk zouden hier andere factoren, zoals een hoge sulfideconcentratie (tot enkele honderden µmol/l; toxisch voor sommige planten), de ontwikkeling van kraggen belemmeren.

Figuur 4.18 Gemiddelde waarden voor biogeochemische variabelen in oevervocht van de bemonsterde gebieden. ♦: Nederlandse gebieden +: Buitenlandse referentie gebieden. 1: Alde Feanen, 2: Botshol, 3: De Deelen, 4: Het Hol, 5: Ilperveld, 6: Loenderveense plassen, 7: Terra Nova, 8: Westbroek, 9: De Wieden, 10: De Weerribben, IER: Ierland en PO: Polen.

Nutriënten

De gevonden nitraatconcentraties lagen in de meeste gebieden tussen de 1 en 10 μM. In De Weerribben en Alde Feanen zijn veel lagere concentraties gevonden (Figuur 4.18). De gevonden ammoniumconcentraties waren hoger dan die van nitraat. In De Deelen werden de hoogste ammoniumconcentraties gevonden. In dit gebied werden ook hoge fosfaat- en nitraatwaarden gevonden. In De Weerribben zijn de concentraties voor nitraat, ammonium en fosfaat laag. In de Alde Feanen bleek de ammonium- en fosfaatbelasting hoog, terwijl het nitraatgehalte laag was. De omgekeerde situatie werd in het oevervocht van Ierse gebieden gemeten. Nutriëntengehaltes in Poolse referentie waren vergelijkbaar met Nederlandse gebieden.

Karakterisering van de oevervegetatie

In Tabel 4.5 is te zien dat op rechte oevers voornamelijk de associatie van Pluimzegge gevonden werd, terwijl op oevers van petgaten waar kraggen aanwezig waren waarin de Rietassociatie het meest frequent gevonden werd. In een van de acht petgaten waarin deze associatie gevonden werd, betrof het de subassociatie Caltheosum (Botshol), terwijl in de andere gevallen de subassociatie Thelypteridetosum (en eenmaal het typicum) van de Pluimzegge associatie zowel op rechte als op kragge-oevers gevonden werd. Ook de associatie van Oeverzegge en Waterscheerling en Hoge cyperzegge, Moerasspirea en Valeriaan en Scherpe zegge werden op beide oevertypen aangetroffen. De associatie van Galigaan werd in vier petgaten van Botshol aangetroffen die alle kraggeoevers hadden. De associatie van veenmosrietland werd in De Wieden aangetroffen. De associatie van Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi werd in twee petgaten in Ilperveld aangetroffen. In een drietal petgaten (hier niet weergegeven) werden respectievelijk de rompgemeenschappen van Carex acutiformis, Solanum dulcamara. Phragmites australis en Phalaris arundinacea aangetroffen, waarbij het in het laatste geval een rechte oevermorfologie betrof.

Tabel 4.5 Gevonden verbonden in de oevervegetaties van 48 Nederlandse petgaten en hun verdeling over rechte oevers en kragge oevers.

|  | In percentage petgaten met |
| --- | --- |
| Associatie van | Rechte oevers | Kragge oevers |
| Scherpe zegge | 2.1 | 2.1 |
| Moerasspirea en Valeriaan | 2.1 | 2.1 |
| Waterscheerling en Hoge cyperzegge | 2.1 | 6.3 |
| Vlottende waterranonkel | 2.1 |  |
| Stijve zegge | 2.1 |  |
| Lissen-ooibos | 2.1 |  |
| Noordse zegge | 2.1 |  |
| Veenmosrietland | 2.1 |  |
| Grauwe wilg | 2.1 |  |
| Bosbies | 2.1 |  |
| Oeverzegge | 4.2 | 6.3 |
| Echte koekoeksbloem en Gevleugeld hertshooi | 4.2 |  |
| Pluimzegge | 12.5 | 6.3 |
| Stekelharig kransblad |  | 2.1 |
| Watervorkjes |  | 2.1 |
| Galigaan |  | 8.3 |
| Riet |  | 16.7 |

Het is opvallend dat de Rietassociatie alleen op kraggen gevonden werd en niet op de oevers van petgaten zonder kraggen. Er zijn twee mogelijke verklaringen voor dit verschijnsel. Of de Rietassociatie volgt op verlandingsstadia zoals binnen het Cicution virosae, en groeit daardoor alleen op kraggen, of verlanding kan alleen maar plaatsvinden op plaatsen waar een rietkraag aanwezig is. De precieze oorzaak en gevolg zijn voor veel plaatsen moeilijk te geven. Binnen veel van de associaties komen rode lijstsoorten voor. In het totaal werden in Nederlandse gebieden 6 rode lijst soorten gevonden. Deze staan vermeld in Tabel 4.6. In Poolse en Ierse gebieden kwamen meer rode lijst soorten voor, 13 in totaal.

Tabel 4.6 Gevonden Rode lijst soorten op oevers van Nederlandse petgaten en hun aanwezigheid op rechte en kraggenoevers. Aangegeven is het percentage van het totaal aantal petgaten waarin deze soorten voorkomen.

| Nederlandse | Wetenschappelijke naam | Percentage petgaten met |
| --- | --- | --- |
| Naam |  | Kragge oevers | Rechte oevers |
| Galigaan | Cladium mariscus | 6.12 |  |
| Waterdrieblad | Menyanthes trifoliata | 8.16 |  |
| Wateraardbei | Potentilla palustris | 6.12 | 2.04 |
| Krabbenscheer | Stratiotes aloides | 6.12 | 4.08 |
| Zwanenbloem | Butomus umbellatus |  | 2.04 |
| Kleine kattenstaart | Lythrum hyssopifolia | 2.04 |  |

Rode lijst soorten die op rechte oevers voorkwamen, werden, met uitzondering van Zwanenbloem, ook op kragge oevers gevonden. Dat het voorkomen van rode lijst soorten niet beperkt is tot kraggen stemt hoopvol, maar het totale aantal is zo laag dat geen conclusies getrokken kunnen worden. Op de verschillen tussen kraggen en rechte oevers wordt verder ingegaan in Hoofdstuk 8.

Relaties tussen soortendiversiteit op oevers en standplaatskwaliteit

Diversiteit is een belangrijk doel van natuurbeheerders en kan door vele factoren beïnvloed worden. De abiotische groeiomstandigheden in de vorm van toxische stoffen en nutriënten zoals sulfide, ammonium en fosfaat, zullen bepalen hoeveel een welke plantensoorten er kunnen groeien. Echter, biotische variabelen zoals de vegetatiedichtheid en -hoogte en de turbiditeit van het oppervlaktewater zullen ook de soortsdiversiteit door concurrentie om licht beïnvloeden.

Abiotiek

Wanneer er gekeken wordt hoe diversiteit van de oevervegetatie samenhangt met de abiotische omstandigheden van het petgat worden de volgende patronen gevonden. Soortsdiversiteit, hier weergegeven als aantal soorten per m2, lijkt niet te correleren met de fosfaat-, ammonium- en ijzerconcentraties van het oevervocht (Figuur 4.19 A, B & D). Bij hoge concentraties fosfaat en sulfaat komen nog steeds hoge aantallen soorten voor. De piek lijkt echter wel steeds bij lagere concentraties te liggen. In deze petgaten werden de hoogste bedekkingspercentages gevonden bij de soorten Moerasvaren, Moerasbeemdgras, Riet, Melkeppe, Pluimzegge, Oeverzegge, Waterzuring en Haagwinde.

Figuur 4.19 Relatie tussen het aantal soorten per m2 en fosfaat (A), ijzer (B), sulfaat (C) ammonium (D).

Bij ijzerconcentraties hoger dan 35 μM (1.95 mg L-1) blijft de soortendichtheid onder de 10 spp. m-2. Er lijkt geen interactie te zijn met de sulfaatconcentratie. Het sulfaatgehalte lijkt negatief te correleren met de soortenrijkdom (Figuur 4.19 C). Bij hogere sulfaatconcentraties worden lagere soortenaantallen gevonden. Een lagere soortendichtheid werd echter ook gevonden bij lagere sulfaatconcentraties. Mogelijk is hier een andere factor beperkend. De soortenrijkdom lijkt af te nemen met bij hogere ammoniumconcentraties, maar dit verband is zeer zwak (Figuur 4.19 D). De lage soortsdiversiteit die gevonden wordt bij lage ammoniumconcentraties lijkt niet veroorzaakt te worden doordat in deze petgaten de calcium concentratie (en daarmee het buffer vermogen) laag is (<1200μM = 48 mg L-1).

Door de interactie van fosfaat en ijzer, is het belangrijk niet alleen naar de samenhang van soortenrijkdom met deze twee losse variabelen te kijken, maar ook de samenhang met de ratio te beschouwen (Figuur 4.20 A). Er lijkt geen duidelijk verband te zijn tussen soortenrijkdom en ijzer:fosfaat ratio.

Figuur 4.20 A: Verband tussen ijzer:fosfaat ratio en soortenrijkdom in Nederlandse petgaten. B: verband tussen de gemiddelde vegetatiehoogte en soortenrijkdom van Nederlandse petgaten

Concurrentie

Concurrentie om licht en nutriënten van planten onderling kan ook de soortsdiversiteit beïnvloeden. Hogere vegetaties zullen relatief gezien soorten armer zijn dan lagere vegetaties, waar minder concurrentie om zonlicht is. Evenals voor abiotische factoren lijkt de soortenrijkdom ook niet samen te hangen met de gemiddelde vegetatiehoogte (Figuur 4.20 B).

Turbiditeit

Turbiditeit, troebelheid, kent zowel een abiotische (wind) als biotische (algen, vissen) oorzaak (zie hoofdstuk 6). Weliswaar zal de turbiditeit van het oppervlakte water niet direct invloed hebben op de soortsdiversiteit van de oevervegetatie, wel kan verwacht worden dat turbiditeit de kolonisatie van oeverplanten (specifiek de ecosystem engineers, zie hoofdstuk 8.1) naar het open water remt, door concurrentie om licht. Deze ecosystem engineers zijn op hun beurt in staat de waterkolom te stabiliseren en het licht weg te vangen voor algen. Hierdoor kan verwacht worden dat er een verband bestaat tussen turbiditeit van het petgat water en het voorkomen van ecosystem engineers.

Figuur 4.21 Het verband tussen turbiditeit (NTU) van het petgat water en het percentage bedekking met ecosystem engineers (zie tabel 8.1). Bedekkingspercentages zijn bepaald met behulp van een Braun-Blanquet (B,D & S) schaal.

De hoogste bedekkingspercentages met verlandingssoorten, werden gevonden in petgaten met een lage turbiditeit van het oppervlakte water (Figuur 4.21). Bij hoge turbiditeit bedekten deze soorten enkel lage percentages van het grondoppervlak. Tevens is te zien dat op plekken waar lage bedekkingspercentages op kraggen voorkomen, de turbiditeit ook laag is. Het punt dat buiten dit verband valt betreft een petgat in de Wieden waar zich broekbos heeft ontwikkeld. Onduidelijk is wat in dit petgat de turbiditeit veroorzaakte. Of een lage turbiditeit het gevolg of de oorzaak of beide is van een hogere aanwezigheid van verlandingssoorten kan niet worden bepaald met behulp van deze grafiek. Wel is te zien dat de bedekkingspercentages van deze soorten in kraggen hoger zijn dan die in rechte oevers (hierover meer in hoofdstuk 8).

Troebelheid en nutriënten

In veel studies wordt aangenomen dat er een sterke relatie bestaat tussen troebelheid en nutriëntenconcentraties van het petgat. Om zicht te krijgen op deze relatie zijn sedimentmonsters genomen van de oevers in De Deelen, Ilperveld en Westbroek. Deze werden geanalyseerd op totale hoeveelheden stikstof en fosfaat, met behulp van een KCl-extractie zoals beschreven in paragraaf 4.2.

Figuur 4.22 correlatie tussen troebelheid van het petgat water en totale stikstof concentratie per kilo droge stof van de veen oever.

Naarmate de hoeveelheid stikstof per kg van de oeverbodem toeneemt, neemt de troebelheid van het petgatwater toe (Figuur 4.22). Zoals al eerder beschreven bevatten deze petgaten minder kraggenvormende soorten en hebben daardoor een lagere potentie tot verlanding.

Koppeling biogeochemie aan vegetatiegegevens

De relatie tussen het voorkomen van soorten en de concentraties in het oevervocht kan weergegeven worden via een multivariate analyse. Door een multivariate analyse wordt de samenhang van soorten onderling en met de milieu variabelen duidelijk. De soorten worden in een multidimensionale ruimte geplot. Wanneer dit op een plat vlak geprojecteerd wordt zullen soorten die frequent samen voorkomen in de buurt van elkaar in het assenstelsel komen. Vervolgens kan de correlatie van deze assen met de milieu variabelen berekend worden. Deze correlaties worden dan weergegeven als pijlen. De lengte van de pijlen geeft de verklarende waarde van deze variabele weer. De richting geeft weer in welke mate deze variabele met de beide assen is gecorreleerd.

Bij een DCA analyse van de gegevens m.b.t. de soortensamenstelling van de Nederlandse gebieden, werd 7.9% van de variatie in de dataset door de eerste en 5.9% door de tweede as verklaard, wat vrij weinig is. Mogelijk zijn er andere variabelen die niet gemeten werden in deze studie, die beter correleren met de spreiding van de soorten. De variabele die in deze dataset het voorkomen van soorten het best verklaarde was de aanwezigheid van een kragge (langste pijl in Figuur 4.23). De gewenste oeversoorten (Tabel 8.1) kwamen voornamelijk voor in opnames waar een kragge aanwezig was. IJzer, aluminium en adsorptie bij 450 nm (humuszuren, troebelheid) correleerden ook aanzienlijk met het assenstelsel waarin de soorten geplot werden. De kraggenvormende soorten kwamen vooral voor bij lage waarden van deze variabelen. De ijzer:fosfaat ratio van het oevervocht, die ook werd meegenomen in deze analyse, bleek weinig van de variatie te verklaren.

Figuur 4.23 Uitkomsten van een DCA analyse waarbij de kwaliteit van het oevervocht gerelateerd werd aan het voorkomen van oeversoorten van 48 Nederlandse petgaten.+: verschillende soorten, waarvan de Ecosystem engineers (Tabel 8.1) met naam zijn genoemd. Fe: IJzerconcentratie, Al: Aluminiumconcentratie, Adsorptie: kleur van het poriewater (humuszuren) gemeten bij 450 nm.

Voor het gedeelte van de petgaten (18) waar zowel de kwaliteit van het oevervocht als van het oppervlaktewater bekend was, werden twee multivariate analyses uitgevoerd. Allereerst werden de oeversoorten gekoppeld aan het oevervocht in een DCCA analyse. In deze analyse verklaarden de eerste twee assen 13.9% en 6.6%. Vervolgens werden de zelfde soortsgegevens gekoppeld aan gegevens van het oppervlaktewater. De eerste twee assen van deze analyse verklaarden 15.5% en 10.8%. De variabelen uit het oppervlaktewater bleken dus iets beter in staat de soortsvariatie te verklaren. De variabelen die in beide analyses het meest verklaarden waren magnesium, chloride en natrium. Dat de waterkwaliteit beter in staat was het voorkomen van soorten te verklaren dan de kwaliteit van het oevervocht, kan veroorzaakt worden door dat veel soorten half in het water groeien en half op de oever. In hoofdstuk 4.4 wordt hierop experimenteel ingegaan.

Biogeochemische variabiliteit in de petgaten

Veel van de chemische bestanddelen van veen zijn onderhevig aan microbiële processen en zullen daardoor afhankelijk zijn van temperatuur of seizoensfluctuaties. Daarnaast is een bodem door geringe menging, zeer heterogeen. Daarom is ook gekeken naar de variabiliteit van de gemeten waarden.

Variabiliteit van sulfaat/sulfide concentraties

In petgaten waar op meerdere tijdstippen in een jaar de sulfideconcentratie werd bepaald, bleek deze het hoogst in de wintermetingen (Figuur 4.24). Waarschijnlijk zal, door een hoger vochtgehalte en afgenomen aëratie van de bodem door plantenwortels het zuurstofgehalte in de bodem lager zijn, waardoor meer sulfaatreductie plaatsvindt en sulfide in de winter in hogere concentraties in het oevervocht aanwezig kan zijn.

Figuur 4.24 Verloop van de sulfide concentratie (μM) en ijzer:fosfaat ratio in de periode 2003-2004 voor een aantal Nederlandse petgaten.

De sulfideconcentratie in de bodem correleert niet met het sulfaatgehalte van het oppervlaktewater (r= 0.25 p=0.14) en ook niet met het sulfaatgehalte van het oevervocht. (r=0.03, p=0.85). Het sulfaatgehalte in oevervocht en oppervlaktewater verschilt niet significant van elkaar (p=0.10, gepaarde t-test). Er zijn mogelijk andere processen, zoals de eerder genoemde aëratie van de bodem of de temperatuur die de omzetting van sulfaat naar sulfide in sterkere mate bepalen.

Variabiliteit van de IJzer:fosfaat ratio

De ijzer/fosfaat ratio is binnen een petgat nogal variabel in tijd en in plaats. In een maand, kan deze ratio veranderen van 2.8 naar 279.1 (monsterpunt DD-795). Ook zijn er uitschieters naar 1037.7, in petgaten waar het overgrote deel van de metingen waarden van rond de 10 geven (monsterpunt WB-28). Het valt niet te achterhalen of dit veroorzaakt wordt door variatie in plaats - exact op het zelfde punt monsteren was namelijk niet mogelijk - of tijd, door effecten van peilwisseling of temperatuur; hierop wordt uitvoerig ingegaan in hoofdstuk 5. Deze variabiliteit betekent dat er een flink aantal monsters genomen moet worden wil men een goede ijzer:fosfaat ratio kunnen vaststellen voor een gebied. In deze studie werden daarom de in Figuur 4.18 weergegeven gebiedswaarden voor het oevervocht op minimaal 5 monsters gebaseerd

Figuur 4.25 De relatie tussen de ijzer:fosfaat ratio in het oevervocht en oppervlakte water.

De ijzer:fosfaat ratio van het oppervlakte water lijkt wel zeer voorspellend voor het succes wat met het petgat behaald kan worden (zie eerder dit hoofdstuk). Wanneer de ijzer:fosfaat ratio’s van oever en oppervlakte water met elkaar vergeleken worden blijkt de ijzer:fosfaat ratio van het water hoger te zijn dan die van de oever (Figuur 4.25). Door de grote variatie blijkt dit verschil echter niet significant (p= 0.10, gepaarde t-test). Daarnaast bestaat er geen correlatie tussen de ijzer:fosfaat ratio van het oevervocht en die van het oppervlakte water (r=0.12, p=0.54 Figuur 4.25).

Overige biogeochemische metingen

Een vergelijking van de concentraties de overige elementen in oevervocht en oppervlakte water laat zien dat het oevervocht meer ijzer, fosfaat en ammonium bevat dan het oppervlakte water, (p=0.004, p=0.008 en p=0.03, respectievelijk). Door decompositie en mineralisatie van het organisch materiaal komen veel nutriënten vrij. Deze kunnen een bron van eutrofiëring zijn voor het water in het petgat.

Resultaten fyto- en zoöplankton

In Figuur 4.26 wordt de gemiddelde troebelheid (optische dichtheid) en in Figuur 4.27 – 4.31 de gemiddelde hoeveelheden groenalgen, diatomeeën en cyanobacteriën weergegeven per locatie, per jaar en per petgat. In Figuur 4.32 - wordt per zoöplankton groep het gemiddelde aantal individuen per liter per gebied, per petgat en per jaar weergegeven.

Eventuele niet-eenduidige resultaten van eerder genoemde ingrepen, op de plankton dynamiek in 2004 in De Deelen en Westbroek, kunnen mede veroorzaakt zijn door het feit dat:

- beiden ingrepen in maart 2004 zijn uitgevoerd en het te vroeg was om de effecten te meten;

- de petgaten in De Deelen in eerste instantie niet goed afgesloten bleken te zijn;

- door meer regenval gedurende de zomer van 2004 t.o.v. 2003 de waterniveaus in de afgesloten en niet-afgesloten petgaten van Westbroek niet erg verschillend waren en er dus bijna geen peilfluctuatie ontstond.

Water doorzicht

In 2003 en 2004 is de gemiddelde troebelheid van het water in alle petgaten van De Deelen hoger dan in de petgaten van de andere gebieden. Vergelijkbaar hoge mate van troebeling komt voor in de gebieden met vis in Terra Nova in 2003 (- wind + vis, + wind + vis en de plas), in het meest geïsoleerde petgat van Ilperveld (nr. 4) (van 2003 tot 2006) en in de buurt van de verlandingsvegetaties (nr. 4) van Het Hol in 2004 (Figuur 4.26). Over het algemeen is het water overal troebeler in 2004 dan in 2005, behalve in het meest geïsoleerde petgat van Ilperveld (nr. 4) in 2005. Het effect van de verschillende ingrepen in de gebieden op de troebelheid van het water is als volgt.

Ongeacht de aan- of afwezigheid van vis, is het water in de nieuwe petgaten in 2004 troebeler dan in de oude petgaten. In de oude petgaten lijkt in 2004 en 2005 het water in het oude petgat + vis troebeler dan het oude petgat - vis, echter voor de nieuwe petgaten is dit juist omgekeerd.

In het petgat - vis - wind van Terra Nova in 2003 was het water duidelijk helderder dan in de petgaten waar de vis nog wel aanwezig was. In 2004 neemt de troebelheid ook af in petgat met + wind + vis en in de plas zelf. Dit laatste komt waarschijnlijk omdat de plas begin 2004 ook afgevist werd. Echter er is ook een afname van troebelheid in het petgat – wind + vis (niet afgevist). Ondanks de duidelijk gemeten effecten in Terra Nova in 2003, lijken de gegevens van 2004 en 2005 minder eenduidig.

Peilbeheer: In Westbroek is de troebelheid van het water in 2003 en 2004 het hoogst in het nieuwe geïsoleerde petgat t.o.v. de andere petgaten. De troebelheid van het water is in alle petgaten het hoogst in de zomer van 2004 (door droogte?). Ondanks dat de petgaten in juli 2004 zijn afgesloten is in 2005 geen eenduidig verschil in troebelheid tussen de wel en niet geïsoleerde petgaten. In Ilperveld is de troebelheid van het meest geïsoleerde petgat (nr. 4) altijd hoger dan de minder geïsoleerde petgaten. In de open sloot is het water het minst troebel van alle bemonsterde locaties in Ilperveld. De hoge troebelheid van het water in Ilperveld locatie nr. 4 is mogelijk het resultaat van de hoge mate van isolatie van dit petgat.

Referentiegebied het Hol: De troebelheid van het water locatie nr. 1, 2 en 3 van Het Hol is in 2004 en 2005 het laagst van alle bemonsterde locaties en vergelijkbaar met de troebelheid in de oude petgaten van Westbroek.

Figuur 4.26 Troebelheid (OD of optische dichtheid> troebelheid>)in De Deelen, Westbroek, Ilperveld, Terra Nova en het Hol (2003-2006).

Fytoplankton

In De Deelen is de totale Chla som in 2003 veel hoger dan in 2004 en 2005, behalve voor het nieuwe petgat + vis (Figuur 4.27). In de petgaten – vis (oud en nieuw) is de Chla som lager dan in de petgaten + vis. Gekeken naar de verschillende groepen algen blijkt dat in alle jaren het grootste deel van het Chla bestaat uit groenalgen, al zijn de cyanobacteriën (blauwalgen) in De Deelen altijd abundanter dan in alle andere monster locaties (m.u.v. de plas in Terra Nova in 2005). In de oude petgaten – vis zijn groenalgen over het algemeen abundanter dan in de petgaten + vis, maar voor de nieuwe petgaten is dit omgekeerd. De afvissing in maart 2004 lijkt voor de groenalgen biomassa geen duidelijk effect te hebben, omdat in zowel in de afgeviste als de niet afgeviste locaties de totale algen biomassa afneemt (t.o.v. 2003). Diatomeeën maken altijd het kleinste deel uit van de totale algen biomassa in De Deelen en er is geen eenduidige af- of toename van diatomeeën in de aan- of afwezigheid van vis. Cyanobacteriën zijn in 2004 en 2005 minder aanwezig in de oude petgaten dan in de nieuwe petgaten, maar het is waarschijnlijk nog te vroeg om een effect van afvissing op de cyanobacteriën waar te nemen, ook al was de biomassa in 2005 in het nieuwe afgeviste petgat lager dan het nieuwe niet afgeviste petgat.

Westbroek heeft in vergelijking tot de andere locaties een zeer lage algenbiomassa (vergelijkbaar met Het Hol) (Figuur  4.28). Het nieuwe open petgat heeft in 2003 en 2005 de hoogste totale Chla som en groenalgen biomassa van alle locaties in Westbroek. Isolatie van het oude en nieuwe petgat in Westbroek in juli 2004 lijkt alleen in 2004 voor de totale Chla som en de groenalgen een duidelijk effect te geven: meer algen in het geïsoleerde petgat t.o.v. het open petgat. In 2005 is dit voor geen van de algen groepen het geval.

De totale Chla som van Ilperveld valt in de orde grootte van de algen biomassa die werd geobserveerd in Terra Nova en De Deelen. Er is geen duidelijke correlatie tussen algenbiomassa en mate van isolatie (hoe hoger cijfer hoe meer geïsoleerd). Wel geeft locatie 4 (volledig drooggevallen in zomer) altijd de hoogste algen biomassa (Figuur  4.29). Ook is er een toename van de Chla som waargenomen van 2003 naar 2005, wat kan duiden op een nog grotere mate van verdroging. Ondanks de hoge nutriënt concentraties en lage waterstanden in locatie 4 van Ilperveld blijft de cyanobacteriën biomassa daar onverwacht laag (vergelijkbaar met Westbroek en Het Hol).

Door de zeer nauwkeurig uitgevoerde afvissing van het petgat  – wind – vis in Terra Nova in het begin van 2003 is er een duidelijk effect zichtbaar op de totale Chla som en de biomassa van aanwezige groenalgen en cyanobacteriën (Figuur  4.30). In het petgat - wind - vis is de algen biomassa het laagst, terwijl in het petgat - wind + vis de algen biomassa iets hoger is. In het referentie petgat + wind + vis is de Chla som het hoogst van de drie petgaten (en vergelijkbaar met het open water of de plas Terra Nova). In 2004 zijn ook het referentie petgat (+ wind + vis) en de plas van Terra Nova afgevist en ligt de algen biomassa in alle bemonsterde locaties van Terra Nova lager, maar is er geen duidelijk onderscheid tussen de afgesloten petgaten (- wind) en het open water (+ wind en plas) in Chla (totaal, de groenalgen en cyanobacteriën). Diatomeeën, echter, zijn in dit jaar in het open water (+ wind + vis  en in de plas) abundanter dan in de afgesloten petgaten. In het jaar nadat heel Terra Nova is afgevist (2005) neemt de biomassa van algen in de afgesloten petgaten verder af terwijl in het open water de groenalgen en cyanobacteriën (in met name de plas) weer in biomassa toenemen tot hoge waarden.

In Het Hol zijn de Chla waarden vergelijkbaar laag als in Westbroek. In 2003 zijn de totale Chla gehaltes in de eerste 3 locaties (locatie nr. 1, 2 en 3) hoger dan nabij de verlandingslocatie nr. 4 van Het Hol (Figuur 4.31). Terwijl in de twee jaar daarna (2004 en 2005) de totale Chla concentraties in de laatst genoemde toeneemt en uiteindelijk het hoogst is van alle gemonsterde punten in Het Hol. Opvallend is dat in locatie nr. 4 van Het Hol tevens een afname van de kwaliteit van Stratiotes is geobserveerd in 2005 (zie paragraaf 7.3). De algen biomassa in Het Hol bestaat alleen uit groenalgen en diatomeeën, terwijl cyanobacteriën nagenoeg afwezig zijn. Behalve in 2004 domineren voornamelijk diatomeeën het fytoplankton beeld. Vooral in de verlandingsplek nr. 4 neemt het aandeel diatomeeën toe in 2005.

Figuur  4.27 Gemiddelde Chl. a concentratie van de belangrijkste algen groepen in De Deelen (2003-2006).

Figuur  4.28 Gemiddelde Chl. a concentratie van de belangrijkste algen groepen in Westbroek (2003-2006).

Figuur  4.29 Gemiddelde Chl. a concentratie van de belangrijkste algen groepen in Ilperveld (2003-2006).

Figuur  4.30 Gemiddelde Chl. a concentratie van de belangrijkste algen groepen in Terra Nova (2003-2006).

Figuur 4.31 Gemiddelde Chl. a concentratie van de belangrijkste algen groepen in het Hol (2003-2006).

Zooplankton

Over het algemeen zijn de volgende trends waar te nemen; watervlooien of bladvoetkreeftjes (die bekend staan als goede grazers van algen) komen vooral voor in de oude petgaten van De Deelen in 2003-2006 (Figuur  4.32), in de twee minst geïsoleerde delen van Ilperveld (locatie nr. 2 en 3) in 2004 en 2005 (Figuur  4.34), in het open water van Terra Nova in 2004 (Figuur 4.35), en in het open water van Het Hol (locatie nr. 1 en 3) in 2003 (Figuur  4.36). Rotiferen en/of nauplii larven bereiken over het algemeen hogere aantallen dan de andere groepen zoöplankton in alle gebieden (Figuur  4.37; let op verschillende schaalverdeling van figuren 4.32 - 4.36 en figuur 4.37); zij maken de bulk uit van het zoöplankton. Aantallen copepoden zijn redelijk gelijk in aantallen over de verschillende locaties wat verklaard kan worden door een omnivoor dieet van de copepoden dat toelaat dat zij bij lage algen concentraties kunnen overgaan op een andere voedselbron (Figuur  4.32 - 4.36). Voor Polyphemus (predator op zicht) geldt dat in Westbroek en Terra Nova de grootste dichtheden worden aangetroffen (geen figuur). In Het Hol wordt deze soort ook regelmatig gezien, maar in De Deelen en Ilperveld is deze soort tijdens deze monitoringsstudie nooit geobserveerd.

In De Deelen zijn de gemiddelde aantallen watervlooien (totaal cladoceren) altijd hoger in de oude petgaten dan in de nieuwe petgaten (Figuur  4.32). De totale (en dominante) aantallen rotiferen zijn in De Deelen in 2004 en 2005 veel hoger dan andere soorten zoöplankton soorten (Figuur  4.32 en 4.37). Vooral in 2004 zijn de rotiferen in de nieuwe petgaten dominant aanwezig. De predatoren bestaan voornamelijk uit copepoden en in 2003 zijn de aantallen in alle petgaten (oud en nieuw) hoger dan in de twee jaar daaropvolgend. De aantallen jonge copepoden (nauplii larven) zijn meer dan twee keer zo abundant als de volwassen copepoden en komen in 2003 en 2004 in alle petgaten ongeveer evenveel voor. Alleen in 2005 zijn de nauplii larven dominanter in de oude petgaten dan in de nieuwe petgaten. Het effect van de afvissing in het voorjaar (maart) van 2004 op de samenstelling van het zoöplankton is over het algemeen niet erg duidelijk. Alleen in 2004 lijkt, zoals verwacht, in zowel de oude als nieuwe petgaten, het totale aantal cladoceren in de petgaten met vis iets lager dan in de petgaten zonder vis. De dominante rotiferen lijken in 2005 precies het tegenovergestelde te doen; meer rotiferen in de petgaten in aanwezigheid van vis ten opzichte van zonder vis.

Over het algemeen liggen de aantallen zoöplankton veel lager in Westbroek dan in De Deelen. In Westbroek zijn in 2003 de cladoceren abundanter in de meeste petgaten dan in 2004 en 2005 (behalve in het oude geïsoleerde petgat in 2004) (Figuur  4.33). Ook de aantallen rotiferen, predatoren en copepoden zijn laag vergeleken bij De Deelen. Alleen in 2003 in het oude (dan nog niet geïsoleerde) petgat van Westbroek in een piek van 600 (dominante) rotiferen per liter waargenomen, welke voornamelijk bestond uit de zeer kleine Keratella coch/ticinen bestond. Uiteindelijk vormen deze kleine rotiferen nog steeds de bulk van het zoöplankton in Westbroek in alle jaren en nauplii larven komen op de tweede plek wat betreft abundantie. Het isoleren van een oud en nieuw petgat in de zomer van 2004 (juli) lijkt geen duidelijk effect te hebben op de zoöplankton samenstelling.

Het valt direct op dat in 2004 en 2005 in Ilperveld (Figuur  4.34) het totaal aantal cladoceren in de minder geïsoleerde punten (nr. 2 en 3) beduidend hoger ligt dan alle andere laagveenlocaties. De pieken van cladoceren in Ilperveld bestaan uit de twee soorten Bosmina longirostris en Chydorus (sp.); de kleinere soorten onder de cladoceren. Ten opzichte van de jaren ervoor nemen rotiferen in 2005 op alle monsterpunten in Ilperveld in aantal toe, behalve in de sloot. De predatoren bestaan voor het grootste deel uit cyclopoiden en nemen in 2004 in aantal toe van locatie nr. 2 naar de sloot en hebben vergelijkbare aantallen voor alle petgaten in 2005. Nauplii larven vormen samen met de cladoceren de bulk van het zoöplankton.

In 2003, na nauwkeurige afvissing van één van de petgaten in Terra Nova, waren de gemiddelde zoöplankton aantallen hoger in de aanwezigheid van vis (- wind + vis) dan na afvissing (- wind - vis) (Figuur  4.35). De hoogste aantallen zoöplankton (cladoceren, rotiferen) worden in de open plas of in + wind + vis waargenomen. In 2003 zijn echter in - wind - vis wel hogere dichtheden van enkele grotere soorten, zoals Polyphemus, Simocephalus en Pleuroxus geobserveerd, terwijl in – wind + vis en + wind + vis kleinere bladvoetkreeftjes abundanter waren (D.cuculata, Chydorus, Bosmina). Ook Ceriodaphnia was aanwezig in hogere aantallen in - wind - vis dan in de andere twee locaties. Opvallend waren de grote aantallen kleine rotiferen die op alle 3 de locaties in de meerderheid waren. In 2004 zijn ook de plas en + wind + vis afgevist en dit heeft mogelijk de piekwaarde aan cladoceren (Ceriodaphnia) in de plas en de afname van rotiferen tot gevolg in deze locaties. Op de copepoden en nauplii larven (grootste deel van de predatoren) heeft de afvissing geen duidelijk effect.

In het open water van Het Hol bevinden zich in 2003 vergelijkbare aantallen cladoceren (met name Bosmina longirostris) als in het nieuw geïsoleerde petgat in Westbroek en de oude petgaten in De Deelen. In 2004 en 2005 nemen deze aantallen af en zijn overeenkomstig laag in alle locaties van Het Hol (Figuur  4.36). Ook de rotiferen zijn in 2003 vooral in de open water plekken van Het Hol aanwezig en deze nemen net als de cladoceren in 2004 af, maar in 2005 weer toe, waarbij er geen duidelijke hogere aantallen zijn in het open water of nabij de verlandingslocaties. De predatoren in Het Hol bestaan wederom voornamelijk uit copepoden komen in alle monsterlocaties evenveel voor, behalve in 2003 nabij de verlanding nr. 4 waar geen copepoden zijn waargenomen. In 2003 zijn de nauplii larven het meest abundant in de open water locaties, gelijk in alle locaties in 2004 en nemen toe in aantal in alle locatie sin 2005, waarbij niet duidelijk is of ze in de open of verlandingsplekken meer voorkomen.

De totale aantallen rotiferen in Het Hol (Figuur  4.37) bereiken in 2005 vergelijkbaar hoge aantallen als in De Deelen en de open plas van Terra Nova in 2005, maar beduidend lager dan in de locatie nr. 3 van Ilperveld en het petgat + vis + wind in Terra Nova.

Figuur  4.32 Belangrijkste zoöplankton groepen in De Deelen (2003-2006).

Figuur  4.33 Belangrijkste zoöplankton groepen in  Westbroek (2003-2006).

Figuur  4.34 Belangrijkste zoöplankton groepen in Ilperveld (2003-2006).

Figuur  4.35 Belangrijkste zoöplankton groepen in Terra Nova (2003-2006).

Figuur  4.36 Belangrijkste zoöplankton groepen in Het Hol (2003-2006).

Figuur  4.37 Totale aantallen rotiferen in alle locaties (2003-2006).

Correspondentie analyse

De correspondentie analyse van monitoringsgegevens van de laagveenwateren in 2005 van fytoplankton en zoöplankton in relatie tot elkaar (aanwezigheid cyanobacteriën- afwezigheid zoöplankton), de aanwezigheid en soortensamenstelling van waterplanten en de nutriënten in de waterkolom leverde het volgende op.

Hogere gemiddelde Chla concentraties van cyanobacteriën corresponderen positief met de nieuwe petgaten (- vis en + vis) in De Deelen en de plas van Terra Nova. De overige plekken in Westbroek (oud isol., oud open, nieuw isol., nieuw open), Terra Nova (- wind – vis, - wind + vis, + wind + vis), Het Hol (open water locatie 1 en 3) en De Deelen (oude petgaten) corresponderen in 2005 met lage gemiddelde Chl. a concentraties  Zeer veel groenalgen komen voor in het volledig drooggevallen petgat van Ilperveld (locatie nr. 4). .Chl. a van diatomeeën hebben gemiddeld hogere concentraties in het gedeeltelijk drooggevallen petgat (locatie nr. 3) en het petgat met het vaste peil (locatie nr. 2) in Ilperveld en de verlandingsplek met gewenste vegetatie (Stratiotes) in Het Hol (locatie nr. 4). Wat betreft eutrofiegraad gemeten aan de aan- of afwezigheid van de verschillende groepen algen clusteren De Deelen en Ilperveld met elkaar als eutroof tegenover Terra Nova, Westbroek en Het Hol als meso- tot oligotroof.

Wanneer het zoöplankton in de correspondentie analyse wordt meegenomen clusteren de gemiddelde aantallen rotiferen positief met de aanwezigheid van blauw- en groenalgen en hogere gemiddelde aantallen predatoren, grazers en belangrijke cladoceren met de aanwezigheid van diatomeeën.

Gekeken naar de clustering van petgaten en locaties in relatie tot maximale fytoplankton waarden, abiotische- en chemische variabelen (J. Geurts; paragraaf 4.3) worden de volgende trends waargenomen; hogere concentraties ammonium (NH4) en aluminium (Al) (indicatief voor een verstoorde redox potentiaal) vallen samen met een hogere abundantie van groenalgen en cyanobacteriën en hoge OD (troebelheid) in de nieuwe petgaten (+ vis en - vis) in De Deelen en het geheel drooggevallen petgat in Ilperveld (locatie nr. 4). Hogere calcium (Ca) concentraties en alkaliniteit (indicatief voor een goed gebufferd systeem) meer in de richting wijzen van een plankton samenstelling zoals van het petgat nieuw open in Westbroek. Daarnaast vallen hogere PO4 en SO4 concentraties samen met fytoplankton van de andere petgaten in Westbroek en Ilperveld, terwijl het plankton in Het Hol en de oude petgaten van De Deelen (+ vis en - vis) juist corresponderen met lage PO4 en SO4 concentraties. Wanneer ook het zoöplankton meegenomen wordt clusteren alle zoöplankton soorten, behalve de rotiferen en Polyphemus, samen met de eutrofe (hoog PO4 en SO4) omstandigheden zoals in Westbroek en Ilperveld. De rotiferen clusteren met de verstoorde (redox) omstandigheden in de nieuwe petgaten (+ vis en - vis) van De Deelen en het drooggevallen petgat nr. 4 in Ilperveld. Polyphemus (predator) lijkt indicatief voor de onverstoorde (goed gebufferde zuurstofrijke) situatie en clustert samen met hogere calcium (Ca) concentraties en alkaliniteit van Westbroek (nieuw open).

Als ook de submerse macrofyten (zie paragraaf 4.3) worden meegenomen in de analyse, blijken wederom dat Westbroek, de oude petgaten van De Deelen (+ vis en - vis) en Het Hol (verlandingsplekken nr. 2 en 4) als minder verstoorde gebieden samen clusteren. Onder andere Potamogeton obtusifolius (stomp fonteinkruid) en Stratiotes aloides (Krabbenscheer) vallen samen met lage Chl. a concentraties van vooral diatomeeën, terwijl Ilperveld en de nieuwe petgaten van De Deelen juist samenvallen met de hogere concentraties algen (ook Microcystis aeruginosa) en waterplanten soorten zoals Lemna minor (klein kroos) en oeverplanten als Juncus effusus (pitrus) en Molinea caerulea (pijpenstrootje) (Ilperveld); indicatief voor verstoring. Ondanks de lage algen concentraties gemeten in het open water Het Hol (locatie nr. 1 en 3) clusteren deze wel samen met het petgat met vis (- wind + vis) en de plas van Terra Nova waar het wateroppervlak overheerst wordt door drijvende soorten zoals Nuphar lutea (gele plomp) en Nymphaea alba (witte waterlelie) en de waterkolom door soorten als Ceratophyllum demersum (grof hoornblad). Ondanks of misschien wel dankzij de aanwezigheid van de grote aantallen drijvende planten in het open water van Het Hol (nr. 1 en 3) vallen deze samen met de maximaal aantallen geobserveerde Polyphemus.

Discussie fyto- en zoöplankton

Algen en cyanobacteriën

Volgens de KRW (norm 20 μg Chl. a L-1) blijkt uit Chl. a data dat De Deelen, Ilperveld en het open water van Terra Nova  niet voldoen aan een goede ecologische toestand (GET). Dit wordt voor De Deelen nog eens bevestigd door de aanwezigheid van cyanobacteriën. Uit de ruwe gegevens van de cyanobacteriën blijkt dat in Westbroek, Het Hol en Ilperveld in alle gemonsterde jaren de biomassa van cyanobacteriën erg laag blijft. Voor Het Hol, dat wordt gebruikt als referentie werd dit verwacht en de (lage) totale biomassa bestaat hier geheel uit groenalgen en diatomeeën. Het feit dat de waterkwaliteit in Westbroek goed is wat betreft de afwezigheid van plaagalgen, is waarschijnlijk het gevolg van de aanvoer van schoon kwelwater uit de Utrechtse heuvelrug. Anderzijds kan het zijn dat de bloei van cyanobacteriën (eind zomer) in Westbroek, gemist is door de late datum van monstername in 2003 (9 oktober). Echter in 2004 en 2005 zijn in Westbroek ook lage dichtheden cyanobacteriën gemeten in de nazomer (1 september - bloeitijd cyanobacteriën). Ook in Ilperveld is een te vroege of late monstername in 2003 en 2004 (vóór bloei op 29 juni en nà de bloei op 7 oktober) mogelijk de oorzaak voor de lage gemeten cyanobacteriën hoeveelheden in deze jaren. In 2005 is wel in de cyanobacteriën periode gemeten (2 september) en de waarden in het volledig opgedroogde petgat (nr. 4) van Ilperveld waren inderdaad iets hoger (9.5 μg Chl. a L-1) dan de jaren ervoor, maar nog steeds laag vergeleken bij de nieuwe petgaten in De Deelen en het open water van Terra Nova.

Zooplankton

Cladoceren kunnen in hoge dichtheden voorkomen eutrofe gebieden zoals Ilperveld (met zelfs record aantallen cladocerenin 2005 in 2 en 3). Het gaat hier om de kleinere cladoceren soorten zoals Bosmina en Ceriodaphnia. In de open water locaties van Het Hol (1 en 3) in 2003 en de oude petgaten van De Deelen in 2003, 2004 en 2005 komen ook relatief veel cladoceren voor, maar hier is de samenstelling wat gevarieerder met ook de grotere grazers zoals Daphnia cuculata en Chydorus (semi benthische soort). In alle gebieden zijn de rotiferen het meest abundant, maar vooral in 2004 en 2005 in De Deelen, de locatie 3 van Ilperveld en het open water van Terra Nova in 2005 komen piek hoeveelheden voor. In deze gebieden zijn de dominante soorten de kleinere Keratella en Trichocerca Terwijl de (minder) hoge aantallen in 2005 in Het Hol vooral bestaan uit Polyarthra en Keratella. Daarnaast is de soortsdiversiteit van het zoöplankton vele malen groter in Het Hol dan in Ilperveld. Dit is waarschijnlijk een effect van de grotere verscheidenheid aan voedselbronnen in Het Hol.

Ondanks de helderheid van het petgat zonder vis in Terra Nova blijft de zoöplankton biomassa erg laag. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een voedseltekort (uitzakken algen in de windstille petgaten). Copepoden daarentegen komen in Terra Nova in even grote aantallen voor als in de andere gebieden, wat wellicht verklaard kan worden door het omnivore dieet (veel copepoden zijn in staat kleine rotiferen te eten). Ondanks de lage aantallen zoöplankton in het petgat – wind – vis is de soortsdiversiteit in 2003 (intensieve monitoring) erg hoog. Er komen naast allerlei redelijk bijzondere cladoceren (Simocephalus, Scapholeberis en Sida) ook relatief grote aantallen predatoren voor die op zicht jagen (helder water ) zoals Leptodora en Polyphemus. Dit geeft aan dat het wegvangen van vis wel degelijk effect heeft op de verhoudingen van de soorten plankton.

Correspondentie analyse

Uitgaande van het jaar 2005 (de meest complete dataset voor de 3 substudies) blijkt dat de minst verstoorde laagveen wateren zijn; Westbroek (vooral de oude petgaten; de nieuwe zijn iets meer verstoord; minder vegetatie, meer cyanobacteriën), Het Hol (de verlandingsplekken 2 en 4; aanwezigheid Krabbenscheer, lage OD en algen biomassa; geen cyanobacteriën en relatief veel diatomeeën), de oude petgaten in De Deelen (relatief veel submerse planten, hoge aantallen cladoceren en in t.o.v. de nieuwe petgaten in De Deelen lage aantallen cyanobacteriën). Ook het afgeviste petgat (- wind - vis) Terra Nova is vanaf 2003 een kwalitatief goede plek te noemen (aanwezigheid submerse vegetatie, lage OD en algen biomassa). Maar ondanks de afwezigheid van vis blijft het aantal zoöplankton erg laag. Hoe dat komt is niet direct te verklaren, mogelijk bezinken de algen door afwezigheid van wind en vis en ontstaat daardoor een tekort aan voedsel voor het aanwezige zoöplankton in – vis – wind (sommige soorten zijn echter uitstekend in staat vanaf de bodem te voeden.

De meer verstoorde gebieden zijn Ilperveld (en met name het volledig geïsoleerde petgat (nr. 4; veel groenalgen, hoge troebelheid, verstoorde redox potentiaal), de nieuwe petgaten van De Deelen (troebel, aanwezigheid cyanobacteriën, verstoorde redoxpotentiaal; NH4 + Al en lage aantallen cladoceren) en het open water van Terra Nova in 2003 en 2005 (cyanobacteriën, hoge OD en afwezigheid van cladoceren). Ondanks de enorme afname van algen in het open water van Terra Nova in 2004, houden alleen – wind + vis en – wind – vis lage waarden in 2005. In de open water locaties neemt de troebelheid (algen biomassa) weer toe in 2005, ondanks het feit dat deze locaties grondig zijn afgevist in 2004. Vooral de zeer sterk toegenomen cyanobacteriën biomassa in de open plas in 2005 is opvallend. Zonder detail onderzoek zijn hiervoor geen duidelijke verklaringen te geven.

Uit de correspondentie analyse blijkt verder dat een verstoorde redox potentiaal (hogere concentraties NH4 en Al) sterk zijn gecorreleerd met hogere concentraties Chl. a. Dit geldt vooral voor de nieuwe petgaten van De Deelen en het geheel drooggevallen petgat in Ilperveld (nr. 4). Niettemin in Ilperveld blijven de aantallen cyanobacteriën laag, zodat de biomassa voornamelijk bestaat uit diatomeeën in 2004 en groenalgen in 2005. Cyanobacteriën werden wel verwacht in Ilperveld dat sterk geëutrofieerd is (hoge fosfaat en ammonium belasting, aanwezigheid grote biomassa pitrus en pijpenstrootje). Blijkbaar hoeven eutrofe en verstoorde omstandigheden (nr. 4 in Ilperveld) niet per se een dominantie van plaagalgen tot gevolg te hebben. De lage aantallen geobserveerde cyanobacteriën kunnen het gevolg zijn van de brakke omstandigheden in Ilperveld waar een deel van de cyanobacteriën – waaronder Microcystis -  zich moeilijk in kunnen handhaven (Schubert et al., 1993). Verder is bekend dat juist bij zeer hoge nutriënten belasting kleine coccale groenwieren domineren, niet langer cyanobacteriën. Beperkte dispersie van algen door hoge mate van isolatie van de petgaten in Ilperveld zal de soortensamenstelling van individuele petgaten zeker beïnvloeden.

Restauratie  - ingrepen in het veld

Voor De Deelen is er geen eenduidig effect van afvissing te zien, we verwachtten een afname van fytoplankton in de petgaten zonder vis ten opzichte van de petgaten met vis in 2004 en 2005. Dit is voor de oude petgaten wel het geval, maar in de nieuwe petgaten zien we juist het omgekeerde (meer algen in het petgaten zonder vis in 2004 en 2005). De waarneming in de oude petgaten is waarschijnlijk wel een viseffect, omdat in 2003 de algen een hogere dichtheid haalden in het petgat – vis (toen nog niet afgevist). In de oude petgaten zien we ook een afname van cyanobacteriën, maar dit kan niet alleen worden toegeschreven aan het verwijderen van vis omdat in beide petgaten de biomassa evenveel verminderd.

Er is in De Deelen echter wel een duidelijk verschil tussen de oude en nieuwe petgaten. In de oude petgaten is de algen biomassa lager en worden meer grazers geobserveerd. De macrofyten abundantie is groter in de oude petgaten en ze zijn minder eutroof (minder PO4 en NO3; zie paragraaf 5.4) dan de nieuwe petgaten, waardoor algen minder de kans krijgen tot grote biomassa uit te groeien. Er is sprake van een gecombineerd effect: minder nutriënten in de waterlaag en meer zoöplankton waardoor meer graas wordt uitgeoefend op de algen.

In Terra Nova is wel een duidelijk effect zichtbaar van de afvissing, want bijna alle cyanobacteriën zijn verdwenen aan het einde van de zomer van 2004. Echter in 2005 neemt de cyanobacteriën biomassa in het open water weer toe en bereikt in het open water zelf record dichtheden van meer dan 75 μg  Chl. a L-1. Visbeheer in Terra Nova heeft alleen het verwachte effect in de afgesloten petgaten, maar zoöplankton aantallen blijven daar laag. Lage algen dichtheden in het petgat - wind – vis in 2003 en beide afgesloten petgaten in 2005 worden veroorzaakt door i) afwezigheid van vis en daarmee het omwoelen van de bodem (resuspensie van nutriënten uit de bodem) en ii) bezinking van algen bij afwezigheid van wind in de exclosures.

Het afsluiten van de petgaten in Westbroek heeft geen eenduidig effect in 2005, maar in 2004 lijkt de algen biomassa zoals verwacht kleiner in de open petgaten. Omdat in alle jaren in alle petgaten (behalve in het nieuw open in 2005) zeer lage Chl. a concentraties gemeten zijn is het verschil in groenalgen en Chl. a som in 2004 in de afgesloten en open petgaten te klein om daar conclusies aan te verbinden. De mate van isolatie van de petgaten in Ilperveld lijkt te resulteren in een hogere algen biomassa in het volledig drooggevallen petgat (nr. 4) t.o.v. de andere (minder geïsoleerde) locaties. Echter ondanks de zeer eutrofe omstandigheden in Ilperveld (fosfaat last in de waterlaag ~ 10 μmol  L-1 en in het bodemvocht ~ 28 μmol L-1 ; zie paragraaf 4.3) zijn er bijna geen cyanobacteriën aanwezig, wat zoals eerder genoemd kan liggen aan de (ongunstige) brakke omstandigheden voor belangrijke plaagsoorten als Microcystis.

Grote biomassa’s drijvende macrofyten (N. luteum en N. alba) (indicatie voor een verstoorde verlandingssuccessie) werden zowel geobserveerd bij hoge (bijv. de open plas en + wind + vis van Terra Nova in 2003) en lage Chl. a concentraties (open water plekken 1 en 3 in Het Hol in 2003). Het Hol is als referentie gebied gebruikt in deze studie en de algen biomassa (nutriënten) bleef inderdaad erg laag. Aan de andere kant is in Het Hol een kwaliteitsafname van de verlandingsvegetatie (nr.4) van Stratiotes geobserveerd tussen 2003 en 2005 (zie paragraaf 7.3). Deze afname lijkt verband te hebben met de geobserveerde Chl. a concentraties (een constante toename van algen op deze locatie gedurende de 3 jaar).

4.4	Resultaten en discussie: mesocosm-experiment

Controle van de behandelingen

In Figuur 4.38 en 4.39 staat weergegeven wat de effecten zijn van de verschillende behandelingen op de uiteindelijke concentraties in de compartimenten oever, waterbodem en water. Er zijn echter verschillende processen zijn die de waarden kunnen beïnvloeden. Zo kunnen toegevoegde stoffen gebonden worden aan veenpartikels of neerslaan in het water. Daarnaast nemen de aanwezige planten voedingsstoffen op, waardoor deze niet meer terug te meten zijn. Toch geven de figuren een redelijke indicatie van de behandelingseffecten. In de sulfaatbehandelingen is duidelijk veel meer sulfide aanwezig in zowel de waterbodem als het laagste stuk van de oever. Ook zijn de bemeste oevers duidelijk rijker aan fosfaat en stikstof. Probleem hierbij is wel dat ook het watercompartiment ernstig beïnvloed wordt door deze oeverbemesting. Er is zowel meer fosfaat als stikstof aanwezig in het water dan in mesocosms waar alleen nutriënten aan het water zijn toegevoegd. In de loop van de tijd nam deze uitspoeling van nutriënten wel af, mede door een deel van het fosfaat neer te slaan met ijzer. Desondanks heeft het zeker een grote rol gespeeld in de groei en ontwikkeling van algen en waterplanten, maar dit is eigen aan de opzet van het experiment. Verder verschilden bij de fosfaat- en stikstofadditie aan het water de resulterende concentraties in de waterlaag niet van de controle. Deze waren bovendien lager dan de doelconcentraties voor eutroof water. De toedieningen (fluxen) waren echter wel verschillend.

Figuur 4.38 Het effect van de verschillende behandelingen op de concentraties nutriënten en sulfide in de oever.

Figuur 4.39 Het effect van de verschillende behandelingen op de concentraties nutriënten en sulfide in de waterbodem en het water.

Aquatische fase

De eutrafente waterplanten Smalle waterpest en Grof hoornblad blijken beter te groeien onder eutrofe omstandigheden in de mesocosms waar zowel stikstof als fosfaat uitgespoeld is naar het water. Krabbenscheer kan juist niet goed tegen deze hoge concentraties stikstof en fosfaat. Daarbij valt op dat de eutrafente waterplanten beter groeien bij hoge fosfaatconcentraties en vooral bij lagere N:P ratio’s, terwijl Krabbenscheer en Spitsbladig fonteinkruid het dan juist slechter doen (Figuur 4.40). Bij Spitsbladig fonteinkruid wordt dat voornamelijk veroorzaakt door de hoge fosfaatconcentraties, waarbij concurrentie met de eutrafente waterplanten in dat geval zeker ook een rol zal spelen. Bij de eutrafente soorten is naast biomassa ook het aantal planten, de scheutlengte en (bij Smalle waterpest) de wortellengte groter bij lage N:P ratio’s en hogere fosfaatconcentraties. Grof hoornblad is daarnaast de waterplant die het meest in groei en ontwikkeling geremd wordt door een gering doorzicht.

Helaas is het in het experiment niet mogelijk geweest om de trofieniveaus van het water en de waterbodem van elkaar te scheiden. In de veldsituatie komt het namelijk vaak voor dat de waterlaag weliswaar fosfaatarm is, maar de bodem rijk aan (ijzergebonden) fosfaat dat opgenomen kan worden door woekerende waterplanten zoals Smalle waterpest en Grof hoornblad (zie Hoofdstuk 6). De bedekking van het water door oeverplanten was het grootst in de oeverbemeste mesocosms (Figuur 4.42 & 4.43). Mogelijk heeft dit effect gehad op de groei van waterplanten, vanwege extra concurrentie om licht en nutriënten.

Figuur 4.40 Biomassa van de verschillende soorten waterplanten bij variërende N:P ratio’s in de waterbodem.

Zoals verwacht is Spitsbladig fonteinkruid erg gevoelig voor sulfide (Smolders et al., 1995), vooral als gekeken wordt naar het verschil in aantal bladeren tussen oogsten en inzetten (Figuur 4.41). Krabbenscheer staat ook bekend als een plant die gevoelig is voor sulfide (Roelofs, 1991). De groei en ontwikkeling van deze plant lijkt echter in dit experiment veel minder door sulfide beïnvloed te worden dan door nutriënten. Wel zijn er effecten te zien van de sulfideconcentratie in de waterbodem op de ontwikkeling van de wortels. Zo zijn de wortels gemiddeld korter en is het percentage vitale wortels kleiner. Toch is het gemiddeld aantal wortels per plant relatief hoog als de sulfideconcentratie hoog is. Ook heeft een hoger percentage van de wortels een “groeipunt”, d.w.z. een wortelpunt met chlorofyl. Mogelijk is dit te verklaren door het afsterven van wortels in de sulfiderijke waterbodem en het vormen van nieuwe wortels die niet meer in de bodem wortelen maar in de waterlaag blijven zweven en licht ontvangen. De eutrafente waterplanten hadden aanmerkelijk minder last van sulfide, al was de spruit:wortel ratio bij Smalle waterpest duidelijk hoger bij de hoogste sulfideconcentraties (Figuur 4.41).

Figuur 4.41 Links: Afname van het aantal bladeren van Spitsbladig fonteinkruid (links) en toename van de scheut:wortel ratio van Smalle waterpest (rechts) bij toenemende sulfideconcentraties in de waterbodem.

Figuur 4.42 Ontwikkeling van de vegetatie in een mesocosm waarbij de oever onbemest (links) en bemest (rechts) is, gedurende de periode april t/m september 2005 (van boven naar beneden).

Oeverplanten

Om de reactie van landplanten op bemesting weer te geven is gekeken naar de mate waarin een plant in staat is zich uit te breiden, dit is de afstand die een plant met zijn rhizoom heeft overbrugd. Daarnaast is de groeiprestatie van de planten gekarakteriseerd, gebaseerd op het aantal bladeren dat een plant gevormd heeft. Verwacht kan worden dat bemesting zal resulteren in een toegenomen groei en uitbreiding, met als gevolg dat de soort die hierin het meest efficiënt is, dominant zal worden. Verhoging van de sulfaatconcentratie zou de groei en uitbreiding van planten kunnen remmen door de vorming van het toxische sulfide. Omdat de directe omgeving van oeverplanten de veenoever is, kan verwacht worden dat het toevoegen van meststoffen via het water een minder groot effect zal hebben op de groei en uitbreiding van oeverplanten dan bemesting van de oever. Wel zou verwacht kunnen worden dat de ontwikkeling van plantendelen die in het water overhangen door bemesting van het water gestimuleerd worden.

Figuur 4.43 Het effect van bemesting van  het water dan wel van de oever voor de  performance van landplanten en de mate van uitbreiding in het mesocosm experiment. Het percentage is berekend ten opzicht van de niet bemeste behandeling.

In behandelingen waar oever bemest werd, presteerden planten 5 tot 6 maal beter (p=0.00) en maakten ze gemiddeld drie maal langere uitlopers (p= 0.00) in vergelijking tot behandelingen waar de oever niet bemest werd (Figuur 4.42 & 4.43). Zoals verwacht had bemesting van het water geen significant effect op beide parameters (p= 0.952 en p= 0.945, respectievelijk). Hoewel de totale N- en P- belasting in behandelingen waarin zowel het water als de oever bemest werd hoger was dan in andere behandelingen, had dit geen extra effect.

De veranderingen door bemesting van het water zijn veel minder groot dan de veranderingen door bemesting van de oever, wat ook te wijten zal zijn aan de lage resulterende concentraties in de waterlaag bij bemesting van de waterlaag. Toevoeging van fosfaat aan het water verhoogde de groeiprestatie van planten (p=0.007), maar had geen effect op de mate van uitbreiding van de planten (p=0.380). Toevoeging van stikstof had geen significant effect op beide parameters (Figuur 4.44).

In Figuur 4.45 is te zien dat bemesting van de oever de uitbreiding en de groeiprestatie van planten verhoogde. Hoewel beide parameters lager scoren bij toevoeging van sulfaat in bakken waar het veen wel bemest werd, leidde toevoeging van sulfaat niet tot een significant lagere groeiprestatie of uitbreiding (p=0.437en p=0.309 respectievelijk).

Figuur 4.44 Het effect van verschillende bemestingsvormen van het water op de groei en uitbreiding van planten. Percentages zijn berekend ten opzichte van de niet bemeste behandeling.

Figuur 4.45 Het effect van toevoeging van sulfaat in aan- en afwezigheid van bemesting van de oever op de gemiddelde groeiprestatie en mate van uitbreiding in de bakken. Percentages zijn gegeven ten opzichte van de behandeling die in het geheel niet bemest is.

Wanneer de oever bemest werd, bedekten Liesgras en Pitrus samen meer dan 50% van de oever (zie linker balken in Figuur 4.46). De andere soorten bedekten samen niet meer dan 30% van het overige veen oppervlak. In behandelingen waar het veen niet bemest werd was geen sprake van dominantie door Pitrus en Liesgras. Liesgras, Pitrus, Waterdrieblad en Slangewortel bedekten in deze behandelingen ieder steeds ongeveer 5% van de oever. Waterdrieblad bedekte in alle behandelingen rond 5-10% van de oever. Hoge bedekkingspercentages van oeverplanten in het water waren alleen aanwezig in bakken waar de oever of het water zowel met stikstof als fosfaat bemest werd (Figuur 4.46 rechter balken). Een soortgelijk patroon werd bij Slangewortel gevonden. Holpijp en Liesgras groeiden alleen het water in bij behandelingen waar de oever bemest werd. Ondanks dat de meeste soorten niet minder hard groeiden in aanwezigheid van sulfaat (Figuur 4.45), lijken Moerasvaren en Pitrus hier een uitzondering op te zijn (Figuur 4.46). In bakken waar sulfaat aan het water werd toegevoegd, werden lagere bedekkingspercentages gevonden. Ook waren de bedekkingspercentages van het water voor Waterdrieblad lager in behandelingen waar sulfaat aan het water toegevoegd was.

Figuur 4.46 Mate van bedekking van de oever (links) en het water (rechts) door verschillende oeversoorten bij de verschillende bemestingsbehandelingen.

Fyto- en zoöplankton

Uit de lage troebelheid en algenbiomassa in bak X blijkt dat de bemesting van het water en het veen een afname van helderheid (toename OD) tot gevolg heeft. In alle behandelingen liggen de gemeten troebelheid en Chl. a concentraties altijd hoger dan in de controlebakken (Figuur  4.47). De hoogste troebelheid wordt altijd gemeten in de behandeling 1. In mei en juni (en ook juli in 3) is de troebelheid in de behandelingen 1, 2, 3, 4 en 5 hoger dan in de maanden erna. Terwijl in behandeling 6 alleen in mei hogere troebelheid is gemeten en in de behandelingen 7 en 8 geen duidelijke afname in troebelheid zichtbaar is. In de behandelingen 2, 3, 4 en 5  neemt de troebelheid na juni of juli (3) af tot vergelijkbare waarden, ook al is er in behandeling 4 in september een lichte afname in doorzicht. De behandelingen 6, 7 en 8 lijken in deze periode (juli tot september) echter wat troebeler te zijn dan 2, 3, 4 en 5. In december is met uitzondering van behandeling 1 (hoge OD) en X (lage OD) de troebelheid in alle behandelingen vergelijkbaar laag.

De troebelheid van het water wordt (op een aantal uitzonderingen) in grote lijnen weerspiegeld in de dynamiek van de totale Chl. a concentraties (Figuur  4.48). Over alle behandelingen hebben de groenalgen een gemiddelde concentratie van 74 μg L-1 over het gehele jaar met een minimum van 0 en een maximum van 581 μg L-1 (Figuur  4.49). Verder blijkt dat de groenalgen na een piekwaarde in mei in alle behandelingen (behalve behandeling 7 en X) dominant blijven in de behandelingen 1 en 3, terwijl in de ander behandelingen de diatomeeën na mei (of juni in 2) ook een aanzienlijke rol gaan spelen in het algen beeld.

De diatomeeën maken na mei een relatief groot deel uit van de algen biomassa in de behandelingen 2, 4, 5, 6, 7, 8 en X (Figuur  4.50). De gemiddelde jaarlijkse concentratie diatomeeën over alle behandelingen bedraagt 55 μg Chl. a L-1 met een minimum van 0 en een maximum van 282 μg Chl. a L-1. Gemiddeld is het aandeel van de diatomeeën in de bakken dus niet heel veel lager dan de groenalgen, al zijn de piek waardes van groenalgen wel hoger.

De biomassa van cyanobacteriën blijft in alle behandelingen verwaarloosbaar laag (van 0.2 tot maximaal 1.1 μg Chl. a L-1) en is aanwezig in 1, 2, 3, 4 en 5, terwijl in 6, 7, en 8 helemaal geen cyanobacteriën worden gemeten (Figuur  4.51). De relatief hoge concentratie cyanobacteriën in X in mei is mogelijk een artefact in de monstername.

Figuur  4.47 Gemiddelde troebelheid van het water (OD) in de 8 behandelingen in 20051.

Figuur  4.48 Gemiddelde Chl. a som van alle algen groepen in de 8 behandelingen van het mesocosm experiment in 2005.

Figuur  4.49 Gemiddelde groenalgen biomassa in de 8 behandelingen van het mesocosm experiment in 20051.

Figuur  4.50 Gemiddelde diatomeeën biomassa in de 8 behandelingen van het mesocosm experiment in 20051.

Figuur  4.51 Gemiddelde cyanobacteriën biomassa in de 8 behandelingen van het mesocosm experiment in 20051.

De hoge troebelheid in alle behandelingen (behalve 7 en X) in mei en juni bestaat voornamelijk uit groenalgen en is vermoedelijk een begin/opstart effect. Waarschijnlijk zijn de groenalgen tegelijkertijd geïntroduceerd met de planten en hebben ze door de gelijktijdige inzet van de nutriëntbehandelingen (eind april en begin mei) de kans gekregen tijdelijk zeer snel in biomassa toe te nemen. Nadat de nutriënten niveaus gestabiliseerd waren (doordat het zich gedeeltelijk in planten biomassa had omgezet (juli)) namen de Chl. a gehaltes af (in 1, 2, 3, 4, 5 en 6).

De hoge piek waarden van groenalgen kunnen echter niet uitsluitend verklaard worden door het inzetten van de nutriënt behandelingen, omdat in bak 5 (geen nutriënten zijn toegevoegd) een soortgelijke toename in algen biomassa te zien was in mei en juni.

Duidelijk is dat bemesting van de bodem (fosfaat en stikstof) +  water (fosfaat en ammonium) (behandeling 1) leidt tot de hoogste troebelheid en Chl. a concentraties (gedurende het hele jaar) van alle behandelingen, ondanks een afname van 600 (Mei) tot 200 μg Chl. a L-1 (december). De algen biomassa in behandeling 1 bestaat voornamelijk uit groenalgen en verhoudingsgewijs weinig diatomeeën (max. 30% van totaal in juli). Ook cyanobacteriën werden in 1 relatief nog het meeste aangetroffen, terwijl in 2, 3 en 4 regelmatig zeer lage hoeveelheden werden gemeten.

De controle zonder planten en nutriënten (X) blijft het helderst van alle behandelingen. Er is geen duidelijke afname of toename van mei tot december, totale Chl. a gehaltes blijven altijd onder de 50 μg Chl. a L-1 en bijna 100% van de algen biomassa bestaat uit diatomeeën. Dit is wat gebeurt in een oligotroof systeem; de algen biomassa blijft laag en bestaat voornamelijk uit soorten die goed gedijen bij lagere nutriënten niveaus. Alleen de aanwezigheid van de planten (5) zonder toevoeging van extra nutriënten zorgt al voor een toename in algen (vergelijking behandeling X en 5). Deze behandeling 5 lijkt qua ontwikkeling van totale algen en groenalgen biomassa op die van behandeling 2, 3 en 4, waar in PO4 & N aan de bodem en/of SO4 aan de waterlaag is toegevoegd.

Diatomeeën maken na Mei/Juni een groot deel uit van de algen biomassa (vaak 100%) in alle behandelingen (behalve in 1). Met name in behandeling 6 en 8 waar in beide gevallen NH4 aan de waterkolom is toegevoegd lijkt de diatomeeën biomassa zich sneller te ontwikkelen (vooral juli en augustus). Dit is opmerkelijk omdat in het veld de diatomeeën piek meestal in het voorjaar valt wanneer de Si concentraties in het water hoger zijn. Een verklaring voor de piek in behandeling 6 kan zijn een sterke toename aan eutrafente diatomeeën soorten (zoals Nitzschia, Gomphonema). Omdat er nog geen soortanalyse van de monsters is uitgevoerd, kunnen we daar op dit moment nog geen uitsluitsel over geven.

Het lijkt er op dat bemesting van de waterlaag met NH4 en/of PO4 (6, 7 en 8) en bemesting van de waterlaag + veen (1) een grotere algengroei  tot gevolg heeft dan wanneer het water alleen met SO4 is verrijkt (4) en/of de bodem met PO4 en N (2 en 3). Echter ondanks het feit dat er in het gehele mesocosm experiment (helaas) zeer lage hoeveelheden cyanobacteriën gemeten zijn is wel opvallend dat de meest cyanobacteriën voorkomen juist in de behandelingen waar het water met SO4 is verrijkt (4) en/of de bodem met PO4 en N (1, 2 en 3). Het is wellicht nog te vroeg (te weinig tijd voor stabilisatie van de bakken) om hier conclusies aan te verbinden; meer duidelijkheid zal op langere termijn worden verkregen.

4.5	Conclusies; betekenis voor het beheer

Aquatische fase

Het bepalen van de ijzer:fosfaat ratio in het onderwaterbodemvocht is een goede methode om in te schatten of maatregelen succesvol zullen zijn voor wat betreft het herstel van de waterkwaliteit en de aquatische vegetatie. In eutrofe gebieden ligt deze ratio onder de 1 en in mesotrofe gebieden met meer bijzondere soorten (ondergedoken) waterplanten veel hoger (> 10). Ontwikkeling van ondergedoken waterplanten treedt pas op als de troebelheid 10-15 NTU of lager is. Ook is er een duidelijk negatief verband aangetoond met de snelheid van fosfaatnalevering. Daarnaast is het belangrijk op welke manier fosfaat gebonden is in de bodem. IJzergebonden fosfaat is erg redoxgevoelig, wat betekent dat deze fosfaatfractie vrijkomt als ijzer gereduceerd wordt onder anaërobe omstandigheden. De sulfaatconcentratie in het oppervlaktewater speelt hierbij een belangrijke rol, omdat er door reductie van sulfaat giftig sulfide gevormd zal worden. Dit proces werkt bovendien alkaliniserend en zorgt ervoor dat mineralisatieprocessen worden versneld. In een gebied dat jarenlang onder invloed van sulfaatrijk water heeft gestaan, geeft ook de ijzer:zwavel ratio van de bodem een goede indicatie voor de kansen op herstel. Bij voorkeur is er minstens een half keer zoveel ijzer als zwavel aanwezig in de bodem.

Als er gebaggerd wordt in een laagveenplas om de voedselrijke sliblaag te verwijderen, moet er altijd onderzocht worden of de nieuwe bodemlaag wel over de goede condities beschikt. Anders moet er dieper gebaggerd worden of gekozen worden voor een andere maatregel. In het geval er veel ijzergebonden fosfaat in de bodem aanwezig is èn de ijzer:fosfaat ratio ongunstig is, mag er absoluut geen sulfaatrijk water ingelaten worden. Door een laagveengebied te isoleren van gebiedsvreemd water met een Rijnwater kwaliteit, kunnen de sulfaatconcentraties in het oppervlaktewater teruggebracht worden naar wenselijke waarden beneden de 200 µmol/l (19,2 mg/l), mits er ook geen aanvoer van sulfaat via lokaal oppervlaktewater of grondwater is. Pas dan vindt er geen ophoping van sulfide plaats en zal de ijzer:fosfaat ratio verbeteren tot waardes boven de 1 tot 10, waardoor vrijgekomen fosfaat gebonden kan worden. Door flexibel peilbeheer (zie ook Hoofdstuk 11) kunnen bovendien de redoxcondities in de bodem extra verbeterd worden, waardoor bovengenoemde effecten worden versterkt.

In het mesocosm experiment is het bovenstaande effect van sulfaat duidelijk waarneembaar. In de (relatief) anaërobe waterbodem wordt sulfide gevormd, waardoor de groei van gevoelige waterplanten negatief wordt beïnvloedt. Daarnaast komt ook het effect van eutrofiëring in het experiment naar voren. Eutrafente waterplanten profiteren van voedselrijkere omstandigheden ten koste van mesotrafente waterplanten, die in dit geval een slechtere concurrentiepositie hebben. Uitspoeling van nutriënten vanaf de oever speelde een overheersende rol hierbij, omdat de nutriëntenniveaus in het water van de oeverbemeste mesocosms (tijdelijk) veel hoger lagen dan mesocosms met alleen nutriëntenbelasting van het water. De oorspronkelijke behandelingen zijn hierdoor anders uitgevallen dan de bedoeling was. Daarnaast bedekken  oeverplanten een groter deel van het water als de oever bemest is.

Verlanding

Vergelijkende veldstudie

Het bodemvocht in de oevers van Nederlandse petgaten vertoont veel overeenkomst tussen Nederlandse gebieden. Ook de verschillen met Poolse en Ierse gebieden zijn klein. Polen bleek een lager bufferend vermogen te hebben en in de oevers  van Ierse petgaten waren de concentraties ammonium en fosfaat lager dan in Nederlandse gebieden. De associatie van Pluimzegge en die van Riet werden het meest frequent gevonden. Opvallend was dat de Rietassociatie alleen voorkwam op kragge oevers. In Nederland werden slechts 6 rode lijst soorten op de oevers van petgaten gevonden.

Er lijkt geen eenduidige correlatie te bestaan tussen soortenrijkdom en concentraties van elementen in het bodemvocht. Noch lijkt de soortenrijkdom samen te hangen met gemiddelde vegetatiehoogte, wat als maat werd genomen voor de staande biomassa. Het is zeer goed mogelijk dat een samenspel van factoren de uiteindelijke diversiteit bepaald, of dat er nog een andere variabele een rol speelt die niet is meegenomen in deze studie. Mogelijke factoren zijn dispersie, oevermorfologie, strijklengte en expositie ten opzichte van wind en beheer. Het bedekkingspercentage van kraggenvormende ecosystem engineers bleek wel te correleren met de turbiditeit (zie ook hoofdstuk 8). Kraggenvorming komt vooral voor bij waarden van 5 NTU of lager. Bovendien correleert troebelheid goed met de eutrofiegraad van het systeem (gemeten in totale N-beschikbaarheid van oeversediment).

Multivariate statistiek laat zien dat de variabele die het voorkomen van gewenste soorten het best verklaart, het voorkomen van een kragge is. Daarom zal in hoofdstuk 8 verder worden ingegaan op de verschillen tussen oevers met kraggen en steile oevers zonder kraggen. Biogeochemische variabiliteit van het oevervocht blijkt vrij groot in tijd en plaats. Dit is een factor waarmee rekening gehouden moet worden bij het opzetten van een monitoringsplan. De concentraties in het oppervlakte water zijn meestal lager dan in oevervocht. ijzer:fosfaat ratio’s in oevervocht en oppervlakte water correleren ook niet met elkaar.

Er lijken dus geen eenduidige sturende biogeochemische variabelen te zijn die het voorkomen van oever- en verlandingssoorten bepalen. Een verklaring kan gevonden worden in de troebelheid van het water, welke samen lijkt te hangen met de beschikbaarheid van nutriënten.

Mesocosm experiment

Zoals verwacht zorgde bemesting van de oever voor de grootste veranderingen in de groei van oeverplanten. Van de hier geteste verschillen in waterkwaliteit lijkt de fosfaatbeschikbaarheid van het water de groei en uitbreiding van oeverplanten te beïnvloeden. Een grotere reactie op veranderingen in oever kwaliteit is een logisch effect omdat dit de directe omgeving is waarin deze planten groeien. Toevoeging van sulfaat aan het water lijkt de oeverplanten niet te beïnvloeden. Wat dit betreft zijn er wel verschillen aan te wijzen tussen soorten. De als gevoelige soort gekenmerkte Moerasvaren en de eutrafente soort Pitrus vertonen wel een verminderde groei in aanwezigheid van sulfaat.

De dominantie van Pitrus en Liesgras was lager bij afwezigheid van bemesting van de oever. Echter, aangezien in de bakken met onbemeste oever de bedekking van oeversoorten nog erg laag was, valt te verwachten dat effecten van andere bemestingsvormen op dominantie in de komende jaren pas duidelijk zullen worden. In het algemeen zullen mogelijke verschillen tussen bemestingsbehandelingen duidelijker worden naarmate de bakken meer begroeid raken.

Fyto- en zoöplankton

Vergelijkende veldstudie

- Uit de correspondentie analyse kan op basis van nutriënten, andere chemische variabelen, plankton samenstelling en waterplanten, geconcludeerd worden dat Westbroek, Het Hol, de oude petgaten van De Deelen en het afgeviste petgat van Terra Nova behoren tot de minder verstoorde gebieden. Terwijl Ilperveld, de nieuwe petgaten in De Deelen en het open water van Terra Nova beschreven kunnen worden als verstoord tot zeer verstoord.

- Opvallend is het verschil in algen biomassa in de nieuwe en oude petgaten van De Deelen. De nieuwe petgaten zijn veel eutrofer dan de oude. In vergelijking tot Terra Nova bevat De Deelen ongeveer evenveel PO4 en NO3, maar toch blijft de algen biomassa in de afgesloten petgaten in Terra Nova lager dan de oude petgaten in De Deelen. Dit is het effect van wind. Windwerking speelt waarschijnlijk een belangrijke rol bij het vertroebelen van het water in De Deelen. De nutriënten in Ilperveld daarentegen zijn het hoogst van alle gemonsterde gebieden. Maar cyanobacteriën worden niet of in zeer lage concentraties teruggevonden. Eutrofiëring in brakke gebieden heeft dus niet per definitie een bloei van cyanobacteriën tot gevolg.

- Naar aanleiding van uitgevoerde herstel maatregelen in De Deelen kunnen we concluderen dat visbeheer niet altijd direct leidt tot de gewenste verheldering van het water (afname algen biomassa in het nieuwe petgat met vis t.o.v. het nieuwe petgat zonder vis in 2004 en 2005). Mogelijk is de afvissing van de nieuwe petgaten in De Deelen in 2004 onvolledig geweest en heeft dit de resultaten m.b.t. planktonbiomassa in de petgaten met en zonder vis beïnvloed.

- Binnen eenzelfde gebied kunnen er grote verschillen bestaan in nutriënt rijkdom en samenstelling van het voedselweb van de petgaten. In De Deelen is de ouderdom en de afstand tot de verbinding met het aanvoerwater waarschijnlijk van belang bij de mate van eutrofiëring. Cladoceren komen in De Deelen minder voor in de nieuwe, meer eutrofe petgaten, terwijl cyanobacteriën en groenalgen daar juist meer voorkomen.

- De lage concentraties PO4, NH4 en NO3 en de aanvoer van schoon kwelwater in Westbroek zorgen ervoor dat de algen niet de kans krijgen zich explosief te vermeerderen. Isolatie daarentegen van de petgaten in Westbroek lijkt geen direct effect te hebben. In 2004 is er wel een toename van algen in de geïsoleerde petgaten van Westbroek, maar in 2005 niet. Een verklaring hiervoor is dat de afgesloten petgaten hydrologisch sterk met elkaar in verbinding staan zodat de hydrologische isolatie niet echt tot stand komt. Anderzijds zijn de algen biomassa’s zo laag dat verschillen marginaal zijn en (nog) niet aangetoond kunnen worden. Isolatie van de petgaten in Ilperveld daarentegen leidt voor het meest geïsoleerde petgat (nr. 4) wel tot een duidelijke toename van algen. Maar de verwachte toename van cyanobacteriën in een eutroof (zeer hoge fosfaatlast) gebied als Ilperveld bleef uit. Dit hangt mogelijk samen met de brakke omstandigheden, die voor bepaalde plaagsoorten belemmerend zijn.

- De algen samenstelling (geen cyanobacteriën en relatief veel diatomeeën), lage nutriënt concentraties en aanwezigheid van macrofyten / verlandingssuccessie in Het Hol bevestigen de juiste keuze van dit gebied als referentie. Maar helaas is ook geobserveerd in Het Hol dat (gewenste) verlandingsvegetaties in een periode van 3 jaar sterk achteruit kunnen gaan (paragraaf 7.3). Deze achteruitgang wordt op zijn beurt weerspiegeld in een toename aan algen (toename Chl. a van 2003 tot 2006 in locatie 4).

- Rotiferen zijn in alle gevolgde laagveen wateren de meest dominante groep naast de nauplii stadia (jonge copepoden). Beide groepen zijn in staat zowel kleine algen als detritus te gebruiken als voedselbron. Door het hoge organische karakter van laagveen wateren hebben deze twee groepen waarschijnlijk hier altijd genoeg voeding tot hun beschikking. Terwijl grotere cladoceren meer specialisten zijn en sterker afhankelijk van de samenstelling van hun voedsel. Cladoceren bestaan echter uit veel soorten en afhankelijk van de tijd van het jaar, de predatie druk (vis) en het voedselaanbod zijn verschillende soorten in de laagveenwateren te vinden. De grotere (predator) soorten komen voor in de visloze gebieden van Terra Nova (Polyphemus, Simocephalus en Pleuroxus) en het open water van Het Hol. Terwijl in de troebele gebieden van De Deelen en de petgaten van Ilperveld de kleinere soorten abundanter zijn (Chydorus, Bosmina).

- De kans op verlanding is klein is bij hoge nutriënt concentraties in de waterlaag (NO3, NH4 en PO4), zoals in de nieuwe petgaten in De Deelen en het Ilperveld, en als de wind een grote rol speelt in het vertroebelen van het water (open water Terra Nova). Nutriënten kunnen als voedsel dienen voor algen maar daarnaast kunnen sommige nutriënten (NH4) in hoge concentraties zelfs toxisch zijn voor macrofyten die in de bodem wortelen (Potamogeton, Chara).

Mesocosm experiment

- De hoogste troebelheid door algen groei ontstaat als concentraties nutriënten (PO4 en NH4) in zowel de waterlaag als het veen hoog zijn (1). Alleen aanwezigheid van planten en geen nutriënten (5) lijkt geen verschil te geven in de mate van troebelheid ten opzichte van de behandelingen waar wel nutriënten zijn toegevoegd. Wellicht is de concentratie aan nutriënten in het gebruikte veen niet limiterend voor algen groei. Toevoeging van planten (X) heeft in de opstart fase van de bakken een belangrijk vertroebelend effect (door introductie van algen) in alle bakken behalve in 7 (PO4 in water) en X (controle).

- Er is geen duidelijk verschil tussen de behandelingen waarbij de bodem wordt bemest en/ of het water wordt bemest (2 t/m 5), echter in alle behandelingen neemt de algen biomassa af van mei tot augustus. De hoge biomassa’s algen in Mei/Juni zijn waarschijnlijk veroorzaakt door een snelle toename in groenalgen welke geïntroduceerd werden door het enten van de planten (uit het veld). In behandeling 7 blijft deze groei in het begin echter uit, ondanks de toegevoegde PO4. Een verklaring hiervoor is misschien dat niet P maar N limiterend was voor de groei van de algen in de bakken.

- SO4 toevoeging heeft geen direct zichtbaar effect op de groei van algen.

- Wanneer er NH4 + PO4 aan het water wordt toegevoegd (6) is de biomassa van algen (groenalgen en diatomeeën) groter dan wanneer alleen het veen wordt bemest of de waterkolom met alleen PO4, NH4 of SO4 (2, 3, 4, 5, 7 en 8). Als naast deze dubbele bemesting van het water ook nog nutriënten aan het veen worden toegevoegd (1) groeien de algen het best.

- In de behandelingen waarbij alleen de waterlaag is bemest met nutriënten (6 en 8) en ook het veen (1) is de algen biomassa groter. Diatomeeën zijn abundanter bij toevoeging van NH4 + PO4 terwijl wanneer alleen PO4 wordt toegevoegd de totale algen biomassa kleiner is en vergelijkbaar met de behandelingen waarbij zowel het veen als het water werden bemest (2, 3, 4 en 5).

# Footnotes

In alle figuren wordt de gemiddelde Chl. a concentratie gegeven per behandeling (4 replica’s) en de standaard fout (fout balken). Zie Figuur 4.5 voor betekenis van de nummering.

# Text boxes

R2 = 0.013

B

581

Groeiprestatie

Groeiprestatie

Groeiprestatie

Oever

Voedselweb

Bodem

Water

Figuur 4.3 Lactaatextractie voor het bepalen van biologisch beschikbaar fosfaat in de bodem.

D

C

A

Concentratie in het oevervocht (μM)