7.	Kennislacunes

  - Inleiding

Uit de wetenschappelijke literatuur en literatuur van het laagveenbeheer zijn in hoofdstuk 5 een aantal knelpunten gedistilleerd. Bij de workshop voor het beheer van laagveenwateren, gehouden op 20 oktober 2000 in Utrecht, zijn deze besproken en vanuit de achtergrond van het beheer als meer concrete kennislacunes opgesteld. Het overzicht van deze lacunes, zoals hieronder gegeven (7.2) dient als directe basis voor het formuleren van onderzoek binnen OBN-Laagveenwateren (hoofdstuk 10).

  - Overzicht kennislacunes

Ondanks het feit dat er al de nodige ervaring is in het herstelbeheer van laagveenwateren (zie voorgaande hoofdstukken), stuit het beheer van laagveenwateren toch nog steeds op een aantal belangrijke problemen. Ondergedoken waterplanten en waterfauna blijven vaak afwezig na het uitvoeren van maatregelen in troebele, eutrofe wateren. Er zijn relatief weinig kleine laagveenwateren met vroege successiestadia.Vanwege het ontbreken van een deel van de oorspronkelijke watertypen zijn sommige karakteristieke laagveengemeenschappen zeldzaam geworden. Bovendien komt verlanding niet of nauwelijks op gang in petgaten en veenplassen; er vindt geen kragge- en drijftilvorming plaats en daarmee ontbreekt ook de hiervan afhankelijke fauna.

De oorzaken voor deze problemen zijn voor een groot deel niet duidelijk. Er is onvoldoende inzicht in de sturende mechanismen voor de gewenste ontwikkelingen. Hierdoor is het vaak niet mogelijk om gerichte maatregelen uit te voeren, met een vooraf te voorspellen grote kans op succes. Hieronder worden de kennislacunes met betrekking tot de oorzaken en maatregelen opgesomd.

Figuur 52. Prent van J. Briedé  in De West-Nederlandsche Veenplassen (Van Zinderen Bakker, 1947).

Algemene kennislacunes/hoofdvragen met betrekking tot herstelbeheer en daaraan gerelateerd onderzoek  in laagveenwateren

## Algemeen (landschapsecologisch/systeemniveau):

- Het is onduidelijk onder welke voorwaarden de verschillende herstelmaatregelen succesvol zijn, en welke combinaties van maatregelen het meest effectief zijn. De oorzaken voor regionale verschillen bij gelijke maatregelen zijn vaak onbekend. Er is behoefte aan een ‘beslisboom’, waarbij voor iedere situatie duidelijk is welke opties in aanmerking komen.

- De duurzaamheid van de verschillende typen maatregelen is onvoldoende duidelijk.

Hydrologie en hydrochemie (landschapsecologisch/systeemniveau):

- Met welke hydrologische maatregelen krijgen we de verschillende gewenste watertypen weer terug, voor de verschillende landschapshydrologische situaties?

- Welk hydrologisch regime leidt tot een terugdringing van het nu noodzakelijke cyclische beheer?

- Aan welke kwaliteit (o.a. nutriënten, macro-ionen) moet inlaatwater voldoen?

- Leidt een fluctuerend waterpeil tot betere waterkwaliteit en vegetatie-ontwikkelingen dan een vast peil? Als dat zo is, welk amplitude en welke frequentie zijn dan nodig? Treden er ook negatieve effecten op (terrestrische delen, vegetatie, oeverfauna)?

Eutrofiëring en aquatische laagveensystemen (m.n. systeemniveau):

- Leidt herstel van de waterkwaliteit tot de ontwikkeling van de gewenste aquatische vegetatietypen en de karakteristieke fauna?

- Welke bijdrage levert interne eutrofiëring in laagveenwateren aan de totale eutrofiëring (nutriëntenbalansen en –fluxen; ook landschapsecologische component)? Zijn er alternatieven voor baggeren om het effect van deze component te reduceren?

- Hoe kunnen de grenzen voorspeld worden waarbij een duurzame overgang van troebele naar heldere staat te verwachten is (actief biologisch beheer, overig integraal waterbeheer)?

- Hoe effectief zijn nieuwere methoden om (effecten van) eutrofiëring te bestrijden (beijzeren, desulfateren, biologische bestrijding van cyanobacteriën)?

Verlanding (m.n. systeemniveau):

- Welke factoren zijn verantwoordelijk voor het niet of nauwelijks optreden van verlanding en veenvorming via de verschillende vegetatietypen met de bijbehorende faunagemeenschappen, en hoe kunnen deze weggenomen worden?

- Wat zijn de morfometrische randvoorwaarden (grootte, diepte, taludvorm) voor verlanding en veenvorming?

- In hoeverre vormen de diasporenbank en dispersie een bottleneck voor vegetatie- en faunaherstel (ook landschapsecologische component)?

- Leidt isolatie van deelgebieden tot verarming van faunagemeenschappen? Of leidt het maken van corridors juist tot een afname (‘sink’ functie) (ook landschapsecologische component)?

8.	OBN-maatregelen in laagveenwateren

  - Typen maatregelen binnen OBN

Binnen OBN zijn drie categorieën EGM-maatregelen gedefinieerd (Klein et al., 2000):

- Reguliere maatregelen (voorheen autonome maatregelen): maatregelen waarvan onderzoek heeft aangetoond dat deze de gewenste resultaten opleveren (m.a.w. ze bestrijden de VER-thema’s effectief) terwijl er nauwelijks of geen ongewenste neveneffecten optreden. De maatregelen zijn dus ‘praktijkrijp’. Begeleiding door deskundigen is niet nodig; (extensieve) monitoring is echter verplicht (vastgelegd in ‘Monitoring EGM Projecten 2000 van EC-Natuur) teneinde een totaaloverzicht van de effectiviteit te verkrijgen. Autonome maatregelen kunnen door alle terreinbeheerders aangevraagd worden.

- Proefmaatregelen: maatregelen waarvan nog niet zeker is dat ze de VER-thema’s effectief bestrijden en/of waarvan de risico’s nog onvoldoende duidelijk zijn. Een uitgebreide, deskundige monitoring (opgenomen in de subsidieaanvraag van de beheerder, 10% van het totale budget) is vereist, aangezien de maatregelen nog niet (geheel) praktijkrijp zijn. In verband met de evaluatie en afstemming met andere projecten wordt er sterk op aangedrongen om plannen voor proefmaatregelen voor te leggen aan het Deskundigenteam Laagveenwateren. Proefmaatregelen kunnen alleen door de grote terreinbeherende instanties aangevraagd.

- Experimentele maatregelen: maatregelen waarvan de effectiviteit tegen VER-thema’s onderzocht wordt door het betreffende OBN-Deskundigenteam. De ideeën voor deze maatregelen zijn afkomstig van het deskundigenteam of eventueel ook van beheerders. Experimentele maatregelen kunnen alleen worden aangevraagd indien ze voorkomen op de officiële lijst met experimentele maatregelen, die opgesteld is door de overheid (EC-Natuur), het betreffende deskundigenteam en terreinbeheerders. Bovendien moeten deze drie partijen het eens zijn over de financiering van monitoring. De terreinbeheerder hoeft de monitoring niet op te nemen in de subsidieaanvraag; alleen de uitvoeringskosten van de maatregel zelf worden opgevoerd. Voor uitvoering van de maatregelen is toestemming van de eigenaren/beheerders noodzakelijk. De uitvoering verloopt in nauw overleg tussen terreinbeheerder en deskundigenteam. Experimentele maatregelen kunnen door alle terreinbeheerders aangevraagd worden.

  - Reguliere maatregelen in laagveenwateren

Er zijn geen reguliere maatregelen gedefinieerd binnen OBN Laagveenwateren. Het Deskundigenteam Laagveenwateren acht het risico bij de verschillende maatregelen te groot om zonder begeleiding uitgevoerd te worden. Hiervoor dient eerst meer ervaring opgedaan te worden middels proefmaatregelen en experimentele maatregelen.

  - Proefmaatregelen in laagveenwateren

De verschillende proefmaatregelen zijn in tabel 12 met ‘P’ aangeduid. In het verleden (binnen OBN Natte Schraallanden) is aangetoond dat plaggen van verzuurde kraggenvegetaties soms kan leiden tot herstel van basenminnende vegetaties. Er zijn, zoals eerder beschreven, echter ook slechte resultaten gemeld. Afhankelijk van de locatie zullen risico’s groter of kleiner zijn, wat bepaalt of de ingreep een proefmaatregel of een experimentele (E) maatregel kan zijn. Voor moeras en rietlanden is maaien ook als beheersmaatregel (P/E) opgevoerd. Het kappen van bomen en struiken in latere successiestadia valt hier ook binnen. De maatregel betreft echter alleen het maaien/kappen en afvoeren van door eutrofiëring verruigde vegetatietypen, teneinde sneller nutriënten af te voeren. Het normale maaibeheer in rietlanden en moerasvegetaties valt niet binnen de EGM-maatregelen.

Het baggeren van veenwateren hoeft niet altijd een gunstig resultaat op te leveren. Dit geldt zeker voor baggeren waarbij alleen rekening wordt gehouden met de diepte tot het waterniveau (zie 6.2.2). Vandaar dat ook deze maatregel zowel een ‘P’ als een ‘E’ kreeg.

In het kader van de verdrogings- en verzuringsbestrijding zijn de aanvoer van oppervlaktewater en de afvoer van regenwater bij latere successiestadia (met name kraggen) tot proefmaatregel verklaard. Voor moerassen moet hierbij echter rekening gehouden worden met mogelijke eutrofiëring. Tegelijkertijd zijn ook maatregelen gericht op het zoveel mogelijk gebruiken van gebiedseigen water, te weten het verminderen van toevoer van oppervlaktewater, wegzijging en afvoer opgenomen in het pakket van proefmaatregelen. Tenslotte is ook aanvoer van gebufferd grondwater naar latere successiestadia als proefmaatregel toegevoegd. Deze maatregelen (P/E) zijn samengevat onder de noemer ‘Verbeteren van de hydrologische situatie’.

  - Experimentele maatregelen in laagveenwateren

Plaggen, maaien en baggeren werden hierboven reeds genoemd, aangezien ze zowel met ‘E‘ als met ‘P’ aangeduid staan. Hetzelfde geldt voor de maatregelen onder de noemer ‘Verbeteren van de hydrologische situatie’. Het aanbrengen van locale verdiepingen en het aanpassen van het oevertalud zijn voorbeelden van aanpassen van de morfologie. Voor elk van deze maatregelen zal per situatie zorgvuldig afgewogen moeten worden of deze als Proefmaatregel dan wel Experimentele maatregel uitgevoerd kan worden.

Voor het herstel van watervegetaties is het mogelijk noodzakelijk om, naast abiotisch herstel, actief planten in te brengen (diasporen/individuen) en fauna te herintroduceren. Ook dit zal in experimenteel verband onderzocht worden. Met het beheer van de voedselketen in het kader van Actief Biologisch Beheer (wegvangen witvis/uitzetten roofvis is wel experimentele ervaring, maar het is onvoldoende bekend in hoeverre en onder welke omstandigheden dit beheerstype (ook op langere termijn) goed uitpakt in de bestrijding van eutrofiëring en het herstel van levensgemeenschappen in laagveenwateren.

Naast deze maatregelen is een aantal extra experimentele maatregelen door het Deskundigenteam Laagveenplassen voorgesteld. Het toedienen van ijzer is alleen nog op experimentele schaal getest. Hoewel deze maatregel positief was, bleek het resultaat zeer tijdelijk. Op beheersniveau krijgt deze maatregel dan ook een ‘E’. Hetzelfde geldt voor twee andere beheersmaatregelen in veenplassen en petgaten gericht op de bestrijding van eutrofiëring. Het betreft het defosfateren en het desulfateren van het aangevoerde oppervlaktewater. Tenslotte is ook het opnieuw uitgraven van verlande en geëutrofieerde petgaten een experimentele maatregel. Het graven van petgaten op locaties waar voorheen geen petgaten waren, is echter een natuurontwikkelingsmaatregel (inrichtingsmaatregel) en valt daarmee buiten het bestek van OBN (Klein et al., 2000).

  - Samenvatting OBN-maatregelen in laagveenwateren

Tabel 12 geeft een overzicht van de OBN-maatregelen (Effectgerichte Maatregelen, EGM, binnen OBN) in laagveenwateren. Deze tabel is de versie zoals opgenomen in de Concept-Handleiding Subsidie Effectgerichte Maatregelen 2001 (Klein et al., 2000), waaraan een aantal ontbrekende maatregelen, specifiek voor laagveenwateren, is toegevoegd door het Deskundigenteam Laagveenwateren. Het betreft de maatregelen 16 tot en met 19, die in lichtgrijs aangegeven zijn.

Tabel 12. Overzicht van de voorlopige, door het Deskundigenteam Laagveenwateren voorgestelde EGM-maatregelen binnen OBN. P = Proefmaatregel, E = Experimentele maatregel. Reguliere maatregelen zijn (nog) niet gedefinieerd voor laagveenwateren. De vier laatste maatregelen (16 t/m 19; grijze kolommen) zijn door het Deskundigenteam Laagveenwateren toegevoegd aan de tabel in de Concepthandleiding EGM 2001 (Klein et al., 2000).

| Ecosysteemtype |  |
| --- | --- |
| Laagveenwateren |  |  |  |  | P/E |  |  |  | P/E |  | E | E | P/E | E |  | E | E |
| Moeras, Rietland | P/E |  |  | P/E |  |  |  |  | P/E |  |  |  |  |  | E | E | E |
|  | plaggen (1) | branden (2) | chopperen (3) | maaien & afvoeren (4) | baggeren (5) | geschikt maken voor begrazing (6) | toevoegen van basische stoffen (7) | toedienen van nutriënten in bossen (8) | verbeteren van de hydrologische situatie (9) | aanpassen van de bosvegetatie (10,11,12) | aanpassen van de morfologie (13) | toevoer van diasporen en faunamateriaal (14) | beheer van de voedselketen (15) | toevoegen ijzer aan waterbodem (16) | uitgraven door eutrof./verzur. versneld verlande petgaten (17) | defosfateren inlaatwaver (18) | desulfateren inlaatwater (19) |
|  | Maatregel |

- OBN-Onderzoeksmonitoring in laagveenwateren

De onderzoeksmonitoringen van OBN-proefmaatregelen en onderzoeksmaatregelen in laagveenwateren dienen zo goed mogelijk bij elkaar aan te sluiten. Aangezien reguliere maatregelen vooralsnog niet gedefinieerd zijn, valt de (extensieve) monitoring hiervan buiten dit bestek. De monitoring van de onderzoeksmaatregelen, die over het algemeen specifieker zal zijn dan bij de proefmaatregelen, zal aangegeven worden in 10. Voor de proefmaatregelen, waarvoor de risico’s nog onvoldoende duidelijk zijn, is een minimaal monitoringsprogramma noodzakelijk (Tabel 13). Alleen dan kan er evaluatie, bijsturing en vergelijking met andere locaties plaatsvinden.

De tabel geeft een eerste aanzet voor een afstemming van de monitoring binnen de verschillende OBN-projecten. Afhankelijk van het (type) gebied kunnen aanvullende  parameters gewenst zijn of kan er een hogere frequentie van meting nodig zijn. Een verdere uitwerking hiervan valt echter buiten het bestek van dit preadvies. Anders dan voor de Beleidsmonitoring binnen het OBN, wordt er voor de onderzoeksmonitoring geen protocol opgesteld. Het Deskundigenteam Laagveenwateren stelt in overleg met de beheerder/eigenaar een monitoringsadvies op maat op (Klein et al., 2000).

Tabel 13. Eerste aanzet voor een minimumprogramma voor de monitoring van proefmaatregelen binnen OBN Laagveenwateren. Het programma dient bij sterke voorkeur per proefproject voorgelegd te worden aan het Deskundigenteam Laagveenwateren.

| Parameter | Thema | Freq. 1/x |
| --- | --- | --- |
| Vegetatiekartering / vegetatie pq opnames / fauna-inventarisatie (welke representatieve groepen dient nog verder onderzocht te worden) Inventarisatie visstand Waterpeil water / kragge / legakker Water ingelaten? Meting wateraanvoer en afvoer (waterbalans) Kwaliteit inlaatwater: HCO3, pH, Ca, Mg, PO4, NO3, NH4, K, SO4, Cl, chlorofyl, totaal P, Kjeldahl N, zwevend stof Kwaliteit oppervlaktewater: HCO3, pH, Ca, Mg, PO4, NO3, NH4, K, SO4, Cl, troebelheid, chlorofyl, totaal P, Kjeldahl N, zwevend stof Kwaliteit waterbodemvocht / kraggevocht: HCO3, pH, Ca, Mg , profiel doordringing basenrijk water, PO4, NH4, NO3, K Kwaliteit grondwater (indien van toepassing): HCO3, pH, Ca, Mg, SO4, PO4, NO3, NH4, K, Fe (anaer.) Kationuitwisseling: CEC, basenverzadiging Kwaliteit aanvoerwater (oppervlaktewater): HCO3, pH, Ca, Mg, PO4, NO3, NH4, K, SO4, Cl, chlorofyl, totaal P, Kjeldahl N, zwevend stof Kwaliteit water bij helofytenfilter /verlengde aanvoer: idem, bij begin en einde | VD / VZ / EU EU VD / VZ / EU VD / VZ / EU VD / VZ / EU VD / VZ / EU VD / VZ / EU VD / VZ / EU VD / VZ / EU VZ VD / VZ / EU EU | 1-2 jaar 1-2 jaar 2 weken datum continu 1 maand * 1 maand* 0.5 jaar 0.5 jaar 0.5 jaar 1 maand* 1 maand* |

Thema’s: VD=verdroging, VZ=verzuring, EU=eutrofiëring (vermesting). Het thema verzuring wordt door het OBN-Deskundigenteam Natte Schraallanden behandeld. *: Minimale frequentie; in perioden met grote veranderingen (bijvoorbeeld in wateraanvoer) is intensievere monitoring nodig.